## Slide 1
ZOMI
Google TPU2第一款训练卡

## Slide 2
Talk Overview
AI 计算体系
  深度学习计算模式
  计算体系与矩阵运算
AI 芯片基础
  通用处理器 CPU
  从数据看 CPU 计算
  通用图形处理器 GPU
  AI专用处理器 NPU/TPU
  计算体系架构的黄金10年
华为昇腾 NPU
  达芬奇架构
  昇腾AI处理器
谷歌 TPU
  TPU 核心脉动阵列
  TPU 系列架构
特斯拉 DOJO
  DOJO 架构
国内外其他AI芯片
  AI芯片的思考

## Slide 3
Talk Overview
国外 AI 芯片
  英伟达 GPU 芯片架构剖析
  特斯拉 DOJO 芯片架构剖析
  谷歌 TPU 芯片架构剖析
  AI 芯片架构的思考

## Slide 4: Talk Overview
TPU 历史发展
TPU1 脉动阵列细节
TPU2 第一款训练卡
TPU3 性能 POD 超算
TPU4 超级互联
国外 AI 芯片
  英伟达 GPU 芯片架构剖析
  特斯拉 DOJO 芯片架构剖析
  谷歌 TPU 芯片架构剖析
  AI 芯片架构的思考

## Slide 5: TPU2 产品形态

## Slide 6: 业务场景变化：从TPU V1 推理到 TPU V2 训练
训练过程通过设计合适 AI 模型结构以及损失函数和优化算法，将数据集以 mini-batch 反复进行前向计算并计算损失，反向计算梯度利用优化函数来更新模型，使得损失函数最小。训练过程最重要是梯度计算和反向传播。
推理在训练好的模型结构和参数基础上，一次前向传播得到模型输出过程。相对于训练，推理不涉及梯度和损失优化。最终目标是将训练好的模型部署生产环境中。

## Slide 7: 推理相比训练的新特点与挑战
模型被部署为长期运行的服务
推理有更苛刻的资源约束
推理不需要反向传播梯度下降
部署的设备型号更加多样

## Slide 8: 训练的难点
1、训练并行化更难。推理阶段，每个推理都是独立的，因此 DSA 芯片集群可以横向扩展。而训练需要迭代运行数百万个示例，协调跨并行资源（因为训练到最后，必须生成一组一致的权重作为答案！）
2、计算更难。反向传播需要计算模型每一阶段变量的导数，包括更高精度的激活函数（甚至是超函数）和转置权重矩阵 W T W^TW
T
的乘法。
3、训练需要更多内存。权重更新数据来自前向和反向传播的临时中间值，当然中间值需要被保留，因而大大提高了存储要求；这些临时存储需求可能是权重存储空间的 10 倍。
4、它必须更具可编程性。训练算法和模型不断变化，因此在设计期间仅限于当前最佳实践算法的 DSA 可能会很快过时。
5、短整数可以用于推理，但要充分捕捉训练期间许多小权重更新的总和通常需要浮点运算。

## Slide 9
TPU v2 的设计遵循了 TPU v1 中的设计原则：使用大型二维矩阵乘法单元（Matrix Multiply Unit）脉动阵列来减少面积和能量，以及一个软件控制的大容量片上存储器，而不是 cache

## Slide 10
只要将 TPUv1 架构设计稍作更改，就可以得到 TPUv2；
而对 TPUv2 架构的修改，就是训练与推理的差别。

## Slide 11
1. TPU2 vs TPU1

## Slide 12: TPUv2 Changes
TPU v1 只支持 INT8 计算，对训练而言动态范围不够大，因此 Google 在 TPU v2 引入 BFloat16 用于训练;
训练并行比推理的并行更难。由于针对的是训练而非推理，所以 TPU v2 可编程性也比 TPU v1 更高。

## Slide 13: TPUv2 Changes 1
TPU v1有两个存储区域：Accumulator 和 Activation Storage， Accumulator 负责储存矩阵相乘结果， Activation Storage 负责储存激活函数输出。

## Slide 14: TPUv2 Changes 1
TPU v2 将 Accumulator 和 Activation Storage 两个互相独立的缓冲区调整位置。
合并为向量存储区（Vector Memory），从而提高可编程性，这也更类似传统的L1 Cache。

## Slide 15: TPUv2 Changes 1
TPU v2 将 Accumulator 和 Activation Storage 两个互相独立的缓冲区调整位置。
合并为向量存储区（Vector Memory），从而提高可编程性，这也更类似传统的L1 Cache。

## Slide 16: TPUv2 Changes 2
单个 Vector 存储器，而不是固定功能单元之间的缓冲区。

## Slide 17: TPUv2 Changes 2
针对激活函数管道（Activation Pipeline），TPU v1 Pipeline 包含一组负责非线性激活函数运算的固定功能单元。
TPU v2 则将其改为可编程的向量单元（Vector Unit），使其对编译器和编程人员而言更易用。

## Slide 18: TPUv2 Changes 3
将矩阵乘法单元 MXU 直接与向量存储区 VU 连接。
如此一来，矩阵乘法单元 MXU 就成为向量单元 VU 的协处理器。
这种结构对编译器和编程人员而言更友好。

## Slide 19: TPUv2 Changes 3
将矩阵乘法单元 MXU 直接与向量存储区 VU 连接。
如此一来，矩阵乘法单元 MXU 就成为向量单元 VU 的协处理器。
这种结构对编译器和编程人员而言更友好。

## Slide 20: TPUv2 Changes 4
TPU v1 使用 DDR3 内存，因为它针对的是推理，只需使用已有的权重，不需要生成权重。
TPU v2 针对训练场景，既要读取权重，也要写入权重，所以在 v2 将原本 DDR3 改为与向量存储区相连，既能向其读取数据，又能向其写入数据。

## Slide 21: TPUv2 Changes 4
TPU v1 使用 DDR3 内存，因为它针对的是推理，只需使用已有的权重，不需要生成权重。
TPU v2 针对训练场景，既要读取权重，也要写入权重，所以在 v2 将原本 DDR3 改为与向量存储区相连，既能向其读取数据，又能向其写入数据。

## Slide 22: TPUv2 Changes 5
将 DDR3 改为 HBM，从 DDR3 读取参数速度太慢，影响性能，而 HBM 读写速度快 20 倍。

## Slide 23
2. TPU2 核心

## Slide 24: TPUv2 Changes
在 HBM 和 向量存储区之间增加互连（Interconnect），用于TPU之间的连接，组成 Pod 超级计算机。

## Slide 25: TPUv2 Changes
高带宽内存 High Bandwidth Memory, HBM：TPU v1 中的大多数神经网络都受到内存限制，故使用 HBM。
使用一个中间衬底，通过 32 条 128 bit 总线将 TPUv2 芯片连接到 4 个短 DRAM 芯片堆栈，从而提供了 20 倍于 TPUv1 的带宽。

## Slide 26: TPUv2 Changes
核间互联 Interconnect Router：为了实现 2D 环面连接，以组成 Pod 超级计算机，芯片有四个自定义的核间互连（ICI）链路，每个链路运行在 TPUv2 中，每方向 496Gbits/s。

## Slide 27: TPUv2 Changes

## Slide 28: TPU Core
VLIW Architecture
  Leverage known compiler techniques
Linear Algebra ISA
  Scalar, vector, and matrix
  Built for generality

## Slide 29: TPU Core: Scalar Unit
322b VLIW bundle
  2 scalar slots
  4 vector slots (2 for load/store)
  2 matrix slots (push, pop)
  1 misc slot
  6 immediates
  Scalar Unit performs:
    Full VLIW bundle fetch and decode
    Scalar slot execution

## Slide 30: TPU Core: Scalar Unit

## Slide 31: TPU Core: Vector Unit (Lane)
为应对 batch normalization，增加了一个 SIMD 维度给 vector unit；

## Slide 32: TPU Core: Vector Unit (Lane)
核发射单元 Core Sequencer 。Core Sequencer 不再从 CPU 获取指令，而是从 Instruction Mem 取出 VLIW 指令，使用 4K 32-bit 的标量内存来执行标量运算，有 32 个 32 位的标量寄存器，而将向量指令送到 VPU，322 位宽的 VLIW 可以发送 8 个操作，2 个标量，2 个向量 ALU，向量 load，向量store，一对从矩阵乘来的排队数据

## Slide 33: TPU Core: Vector Unit (Lane)
向量运算单元 Vector Processing Unit（VPU）进行向量计算，有 32K 128x32 位的16MiB 大小的片上内存Vmem，32 个 2D 的向量寄存器 Vregs，每个包含128x8 32位元素（4KiB）

## Slide 34: TPU Core: Matrix Multiply Unit
128 x 128 systolic array
  Streaming LHS and results
  Stationary RHS (w/ optional transpose)
  Numerics
    bfloat16 multiply {s, e, m} = {1, 8, 7}
    float32 accumulation
矩阵运算单元 MXU，输入 16 位的 FP 得到 32 位 FP 结果，一个芯片有多个 MXU，每个大小为 128 x 128

## Slide 35: TPU Core: Transpose, Reduction, Permute Unit
Efficient common matrix transforms
  Transpose
  Reduction
  Permutation
  Generally, allow reshuffling of data across vector lanes
矩阵转置单元 Transpose Reduction Permute Unit，用于做 128x128 矩阵的转置

## Slide 36: 思考
Why 128x128?

## Slide 38
但不同的是，TPU v2 芯片上有两个核，而单个核内 MXU 相比 TPU v1 小了四分之一，这是因为有些卷积规模不到 256x256，单用一个大核，会导致 MXU 的利用率不是很高，但要是使用 16 个 64x64 MXUs 的就需要更多的面积，因此选择了两个 128x128。这里有一个很简单的判断依据，MXU 得到的输入和输出结果所需的带宽与其周长成正比，但它提供的计算量却与面积成正比，与周长的平方成正比。因此越大的 MXU 其受限于带宽瓶颈的问题越明显。另一个理由是，单个大核下，脉动阵列过大会产生较大延迟，且芯片上核数过多也会增加编译程序的复杂度。

## Slide 39
3. 内存与互联

## Slide 40: Memory System
Loads and stores against SRAM scratchpads
Provides predictable scheduling within the core
Can stall on sync flags
Accessible through asynchronous DMAs
Indicate completion in sync flags

## Slide 41: Memory System
Loads and stores against SRAM scratchpads
Provides predictable scheduling within the core
Can stall on sync flags
Accessible through asynchronous DMAs
Indicate completion in sync flags

## Slide 42: Memory System
Loads and stores against SRAM scratchpads
Provides predictable scheduling within the core
Can stall on sync flags
Accessible through asynchronous DMAs
Indicate completion in sync flags
Bandwidth

## Slide 43: Memory System

## Slide 44: Memory System

## Slide 45: Interconnect
On-die router with 4 links
500 Gbps per link
Assembled into 2D torus Software view:
  Uses DMAs just like HBM
  Restricted to push DMAs
  Simply target another chip id

## Slide 46: Interconnect