## Slide 1
ZOMI
Google
TPU3

## Slide 2
Talk Overview
AI 计算体系
  深度学习计算模式
  计算体系与矩阵运算
AI 芯片基础
  通用处理器 CPU
  通用图形处理器 GPU
  AI专用处理器 NPU/TPU
GPU详解
  英伟达GPU架构发展
  Tensor Core和NVLink
国外 AI 芯片
  特斯拉 DOJO 系列
  谷歌 TPU 系列
国内 AI 芯片
  壁仞科技芯片架构
  寒武纪科技芯片架构
AI芯片的思考
  SIMD&SIMT与编程体系
  AI芯片的架构思路与思考

## Slide 3
Talk Overview
国外 AI 芯片
  英伟达 GPU 芯片架构剖析
  特斯拉 DOJO 芯片架构剖析
  谷歌 TPU 芯片架构剖析

## Slide 4: Talk Overview
TPU 历史发展
TPU1 脉动阵列细节
TPU2 第一款训练卡
TPU3 性能 POD 超算
TPU4 超级互联
国外 AI 芯片
  英伟达 GPU 芯片架构剖析
  特斯拉 DOJO 芯片架构剖析
  谷歌 TPU 芯片架构剖析

## Slide 5
1. TPU v3 介绍

## Slide 6: TPU v3 相比 TPU v2
TPU v3 实际上就是 TPU v2 增强版。TPU v3 相比 TPU v2 有约 1.35 倍的时钟频率、ICI带宽和内存带宽，两倍 MXU 数量，峰值性能提高 2.7 倍。
体积只大了不到 10%，MXU 数量翻倍达到 4 个；时钟频率加快了 30%，进一步加快计算速度；内存带宽扩大了 30%，容量翻倍，可使多种应用更加方便；芯片间带宽扩大 30%，可连接的节点数是之前的 4 倍。

## Slide 7: TPU历代芯片
 | TPUv1 | TPUv2 | TPUv3
Date introduced | 2016 | 2017 | 2018
Process node | 28 nm | 16 nm | 16 nm
Die size (mm2) | 330mm | 625mm | 700mm
On-chip memory (MB) | 28MB | 64MB | 64MB
Clock speed (MHz) | 700MHz | 700MHz | 940MHz
Memory | 8 GB DDR3 | 16 GB HBM | 32 GiB HBM
Memory bandwidth | 300 GB/s | 700 GB/s | 900 GB/s
TDP (W) | 75 | 280 | 450
TOPS (Tera/Second) | 92 | 180 | 360
TOPS/W | 0.31 | 0.16 | 0.56

## Slide 9: TPU v2 第一款训练卡

## Slide 10: TPU3 + 30% Freq + 30% b/w + 4x node

## Slide 11
2. 基本概念澄清

## Slide 12: 概念：分布式架构 - 参数服务器
（1）计算损失和梯度（2）梯度聚合（3）参数更新并参数重新广播

## Slide 13: 概念：POD 中的通信
超级计算机中，执行的大部分是神经网络模型的 DP（Data Parallel）计算，大多数流量都是来自所有节点的权重更新时的 all-reduce 通信，所以现在研发说的 Host Bound 和 Device Bound 就来自于这里。AI 的应用在集群环境中属于 Device Bound。

## Slide 14: 概念：分布式 - 同步并行
必须等全部工作节点完成了本次通信之后才能继续下一轮本地计算
优点：本地计算和通信同步严格顺序化，能够容易地保证并行的执行逻辑于串行相同
缺点：本地计算更早的工作节点需要等待其它工作节点处理，造成了计算硬件的浪费。

## Slide 15: 概念：分布式 - 异步并行
当前batch迭代完后与其他服务器进行通信传输网络模型参数
优点：执行效率高，中间除了单机通信时间以外没有任何通信和执行之间的阻塞等待
缺点：网络模型训练不收敛，训练时间长，模型参数反复使用导致无法工业化

## Slide 16
3. POD 超算形态

## Slide 18: 迎来 Supercomputer
TPUv1: single-chip system -- built as coprocessor to a CPU
  Works well for inference
  TPUv2, v3: ML Supercomputer – name as POD
  Multi-chip scaling critical for practical training times
  Single TPU v2 chip would take 60 - 400 days for production workloads

## Slide 19: TPU v2 基板组成
A：四个TPU v2芯片和散热片；
B：2 个 BlueLink 25GB/s 电缆接口；
C：Intel 全路径体系结构（OPA）电缆；
D：电路板电源连接器；
支持两种网络配置，分别为10Gbps 以太网和 100Gbps Intel OPA连接。

## Slide 20: 概念澄清
BlueLink： IBM BlueLink端口协议，每 Socket 25 Gb/s 带宽。互联节点间进行NUMA通信。
OPA：英特尔 Intel Omni-Path Architecture (OPA) 互联架构，与InfiniBand相似的网络架构。

## Slide 21: Supercomputer with dedicated interconnect
TPUv2 supercomputer (256 chips)
TPUv2 boards = 4 chips

## Slide 22: TPU v3 基板组成
A：四个TPU v2芯片和液冷散热管；
B：2 个 BlueLink 25GB/s 电缆接口；
C：Intel 全路径体系结构（OPA）电缆；
D：电路板电源连接器；
支持两种网络配置，分别为10Gbps 以太网和 100Gbps Intel OPA连接。
A
A
A
A
B
B
C
D

## Slide 23: Supercomputer with dedicated interconnect
TPUv3 supercomputer (1024 chips)
TPUv3 boards = 4 chips

## Slide 24: Supercomputer with dedicated interconnect
TPUv2 supercomputer (256 chips)
TPUv3 supercomputer (1024 chips)
11.5 petaflops
4 TB HBM
100 petaflops
32 TB HBM
2-D torus
256 chips
Liquid cooled
1024 chips

## Slide 25: 虚拟架构图

## Slide 26: TPU v2/v3 Supercomputer
模型训练常需要大规模数据才能完成，TPU v2 重要改进是增加了核间互连结构（ICI），使最多 256 个 TPU v2 组成一个超级计算机。Google 基于 TPU v2 开发的超级计算机，会使用多个 TPUv2 组成集群对深度学习网络进行训练。
Google 将1024 个 TPU v3 组成超级计算机 TPU POD，服务器形态采用水冷方式，能使功率提升 1.6 倍；TPU v3 模具尺寸只比 TPU v2 大 6%。
通过交换机提供的虚拟电路和无死锁路由功能，再加上 TPUv2 本身存在的核间互连(ICI)结构，便构建出 TPUv2 集群：TPU v2 集群的2D tours，提供了 15.9T/s 的平分带宽，相比传统的集群组网，省去了集群网卡、交换机的成本，以及与集群 CPU 的通信延迟。

## Slide 27: TPU Training Pod Architecture
TPUs interconnected in 2D Torus
Dedicated network for synchronous parallel training
同步训练在同等资源的条件下可以击败异步 SGD 训练，是因为同步训练不需要参数服务器，直接允许节点间的通信，使用 all-reduce 模式就可以获得一致的权重，解决了异步训练时参数服务器与各工作节点带宽不足的问题。

## Slide 28: TPU Training Pod Architecture
TPUs interconnected in 2D Torus
Dedicated network for synchronous parallel training

## Slide 29
4. POD详情

## Slide 30: TPU v2 POD 计算
A 和 D：CPU 机架，B 和 C 为 TPU v2 机架。
固体箱（蓝色/红色）：电源管理系统（UPS）& 具体电源接口；
虚线框（绿色）：机架式网络交换机和机架式交换机顶部；
总体：每个机柜中有64个CPU板和64个TPU板，共有128个CPU芯片和256个TPU v2芯片。
A
D
B
C

## Slide 31: TPU v2 POD 计算
A 和 D：CPU 机架，B 和 C 为 TPU v2 机架。
固体箱（蓝色/红色）：电源管理系统（UPS）& 具体电源接口；
虚线框（绿色）：机架式网络交换机和机架式交换机顶部；
总体：每个机柜中有64个CPU板和64个TPU板，共有128个CPU芯片和256个TPU v2芯片。
32 Cores, 4x4 slice
128 Cores, 8x8 slice
256 Cores, 8x16 slice

## Slide 32: TPU v2 POD 电源
A 和 D：CPU 机架，B 和 C 为 TPU v2 机架。
固体箱（蓝色/红色）：电源管理系统（UPS）& 具体电源接口；
虚线框（绿色）：机架式网络交换机和机架式交换机顶部；
总体：每个机柜中有64个CPU板和64个TPU板，共有128个CPU芯片和256个TPU v2芯片。

## Slide 33: TPU v2 POD 交换机
A 和 D：CPU 机架，B 和 C 为 TPU v2 机架。
固体箱（蓝色/红色）：电源管理系统（UPS）& 具体电源接口；
虚线框（绿色）：机架式网络交换机和机架式交换机顶部；
总体：每个机柜中有64个CPU板和64个TPU板，共有128个CPU芯片和256个TPU v2芯片。

## Slide 34: TPU v2 POD 存储
在TPU v2机柜中，看不到任何存储模块。或许这正是下图中机柜上方大量蓝色光纤存在的原因。
数据中心网络连接至 CPU，同时没有任何光纤连接至机柜B和C的TPU集群，而TPU v2板上也没有任何网络连接。

## Slide 35: TPU v2 POD 整体
A 和 D：CPU 机架，B 和 C 为 TPU v2 机架。
固体箱（蓝色/红色）：电源管理系统（UPS）& 具体电源接口；
虚线框（绿色）：机架式网络交换机和机架式交换机顶部；
总体：每个机柜中有64个CPU板和64个TPU板，共有128个CPU芯片和256个TPU v2芯片。
A
D
B
C

## Slide 36: TPUv2 POD 机柜
谷歌展示了 TPUv2 机柜的3张不同照片。在这3张照片中，配置和连线方式一致。
为了避免信号衰减带来问题，BlueLink 或 OPA 的铜缆和光纤长度不能太长，因此NPU在中间，CPU在两侧的方式排布。

## Slide 37: TPU v3 POD 计算
512 Cores, 16x16 slice
32 Cores, 4x4 slice
128 Cores, 8x8 slice
1024 Cores, 16x32 slice

## Slide 38: Key Takeaways
TPUv2/v3 supercomputers with 256-1024 chips run production applications at scale, powering many Google products
TPUs are widely used to accelerate production and research
Proven results from Model/HW/SW codesign, with more opportunities still available

## Slide 39: 思考
英伟达通过 NVLink 迈出 GPU 芯片独立于 CPU，并且将其软件基础架构和工作负载从单一 GPU 扩展到GPU 集群。
机柜中 CPU 和 TPUv2 芯片间如何关联，使得 TPU v2 可以通过超网格中的连接有效地共享数据？
TPU v2 芯片可以通过 OPA 上使用远程直接存储器访问（RDMA）从 host 测的内存中加载数据吗？还是要通过CPU 进行调度分发？
Google 的 TPU v2 POD 没有纰漏足够的信息能将其与同时代的英伟达 Volta 等商用产品进行比较，POD形态除了硬件指标参数，用什么基准衡量（算力利用率 or MLPerf）？
GPU
TPU