## Slide 1
ZOMI
Google TPU2第一款训练卡

## Slide 2
Talk Overview
AI 计算体系
  深度学习计算模式
  计算体系与矩阵运算
AI 芯片基础
  通用处理器 CPU
  通用图形处理器 GPU
  AI专用处理器 NPU/TPU
GPU详解
  英伟达GPU架构发展
  Tensor Core和NVLink
国外 AI 芯片
  特斯拉 DOJO 系列
  谷歌 TPU 系列
国内 AI 芯片
  壁仞科技芯片架构
  寒武纪科技芯片架构
AI芯片的思考
  SIMD&SIMT与编程体系
  AI芯片的架构思路与思考

## Slide 3
Talk Overview
国外 AI 芯片
  英伟达 GPU 芯片架构剖析
  特斯拉 DOJO 芯片架构剖析
  谷歌 TPU 芯片架构剖析

## Slide 4: Talk Overview
TPU 历史发展
TPU1 脉动阵列细节
TPU2 第一款训练卡
TPU3 性能 POD 超算
TPU4 超级互联
国外 AI 芯片
  英伟达 GPU 芯片架构剖析
  特斯拉 DOJO 芯片架构剖析
  谷歌 TPU 芯片架构剖析

## Slide 5: why so many TPU？
why so many TPU？

## Slide 6: TPU2 产品形态

## Slide 7: 业务场景变化：从TPU V1 推理到 TPU V2 训练
训练过程通过设计合适 AI 模型结构以及损失函数和优化算法，将数据集以 mini-batch 反复进行前向计算并计算损失，反向计算梯度利用优化函数来更新模型，使得损失函数最小。训练过程最重要是梯度计算和反向传播。
推理在训练好的模型结构和参数基础上，一次前向传播得到模型输出过程。相对于训练，推理不涉及梯度和损失优化。最终目标是将训练好的模型部署生产环境中。

## Slide 8: 训练的难点
训练并行化更难：推理阶段，每个推理任务都是独立的，因此 DSA 芯片集群可以横向扩展。训练一个简单的小模型就需要迭代运行百万次，需要协调跨集群并行资源；
更复杂的计算：反向传播（自动微分）需要计算模型每一阶段权重参数和输入数据的梯度（导数） ，包括数据格式更高精度的激活值和转置权重矩阵 的乘法 😖；
需要更大内存：权重更新数据来自前向和反向传播的临时变量，临时变量需要被保留，因而提高了显存要求；在大模型临时变量一般为权重的2~4倍；

## Slide 9: 训练的难点
更具可编程性：训练算法和模型快速变化，设计期间仅限于当前最佳实践算法的 DSA 可能会很快过时，XXX 😌。
高精度数据格式：整数 INT8 可以用于推理，但是训练期间要充分捕捉梯度信息，通常需要FP16、BF16和FP32等混合精度运算。

## Slide 10
只要将 TPUv1 架构设计稍作更改，就可以得到 TPUv2 😄
而对 TPUv2 架构的修改，就是训练与推理的差别 😍

## Slide 11
TPU v2 设计遵循 TPU v1👼：
使用大型二维矩阵乘法单元（Matrix Multiply Unit）脉动阵列来减少面积和能耗，以及增加一个可编程的片上存储，而不是 Cache。

## Slide 12
1. TPU2 vs TPU1

## Slide 13: TPUv2 Changes
TPU v1 只支持 INT8 计算，对训练而言动态范围不够大，因此 Google 在 TPU v2 引入 BFloat16 用于训练;
训练并行比推理的并行更难。由于针对的是训练而非推理，所以 TPU v2 可编程性也比 TPU v1 更高。

## Slide 14: TPUv2 Changes 1
TPU v1有两个存储区域：Accumulator 和 Activation Storage：
Accumulator 负责储存矩阵相乘结果；
Activation Storage 负责储存激活函数输出。

## Slide 15: TPUv2 Changes 1
TPU v2 将 Accumulator 和 Activation Storage 两个互相独立的缓冲区调整位置。
合并为向量存储区（Vector Memory），从而提高可编程性，这也更类似传统的L1 Cache。

## Slide 16: TPUv2 Changes 1
TPU v2 将 Accumulator 和 Activation Storage 两个互相独立的缓冲区调整位置。
合并为向量存储区（Vector Memory），从而提高可编程性，这也更类似传统的L1 Cache。

## Slide 17: TPUv2 Changes 2
单个 Vector 存储器，而不是固定功能单元之间的缓冲区。

## Slide 18: TPUv2 Changes 2
针对激活函数管道（Activation Pipeline），TPU v1 Pipeline 包含一组负责非线性激活函数运算的固定功能单元。
TPU v2 则将其改为可编程的向量单元（Vector Unit），使其对编译器和编程人员而言更易用。

## Slide 19: TPUv2 Changes 3
将矩阵乘法单元 MXU 直接与向量存储区 VU 连接。
如此一来，矩阵乘法单元 MXU 就成为向量单元 VU 的协处理器。
这种结构对编译器和编程人员而言更友好。

## Slide 20: TPUv2 Changes 3
将矩阵乘法单元 MXU 直接与向量存储区 VU 连接。
如此一来，矩阵乘法单元 MXU 就成为向量单元 VU 的协处理器。
这种结构对编译器和编程人员而言更友好。

## Slide 21: TPUv2 Changes 4
TPU v1 使用 DDR3 内存，因为它针对的是推理，只需使用已有的权重，不需要生成权重。
TPU v2 针对训练场景，既要读取权重，也要写入权重，所以在 v2 将原本 DDR3 改为与向量存储区相连，既能向其读取数据，又能向其写入数据。

## Slide 22: TPUv2 Changes 4
TPU v1 使用 DDR3 内存，因为它针对的是推理，只需使用已有的权重，不需要生成权重。
TPU v2 针对训练场景，既要读取权重，也要写入权重，所以在 v2 将原本 DDR3 改为与向量存储区相连，既能向其读取数据，又能向其写入数据。

## Slide 23: TPUv2 Changes 5
将 DDR3 改为 HBM，从 DDR3 读取参数速度太慢，影响性能，而 HBM 读写速度快 20 倍。

## Slide 24
2. TPU2 核心

## Slide 25: TPU 计算核心：MXU、Scalar Unit
TPU V2采用了超长指令集架构（ VLIW Architecture ）来提供具体的执行指令（322b bundle）：
  2 scalar slots
  4 vector slots (2 for load/store)
  2 matrix slots (push, pop)
  1 misc slot
  6 immediates

## Slide 26: TPU 计算核心：MXU、Scalar Unit
TPU V2采用了超长指令集架构（ VLIW Architecture ）来提供具体的执行指令（322b bundle）：
  2 scalar slots
  4 vector slots (2 for load/store)
  2 matrix slots (push, pop)
  1 misc slot
  6 immediates
核发射单元 Core Sequencer 。Core Sequencer 不再从 CPU 获取指令，而是从 Instruction Mem 取出 VLIW 指令，使用 4K 32-bit 的标量内存来执行标量运算，有 32 个 32 位的标量寄存器，而将向量指令送到 VPU，322 位宽的 VLIW 可以发送 8 个操作，2 个标量，2 个向量 ALU，向量 load，向量store，一对从矩阵乘来的排队数据

## Slide 27: TPU Core: Vector Unit (Lane)
为应对 batch normalization，增加了一个 SIMD 维度给 vector unit；

## Slide 28: TPU Core: Vector Unit (Lane)
向量运算单元 Vector Unit（VPU）进行向量计算，有 32K 128x32 位的16MiB 大小的片上内存V mem，32 个 2D 的向量寄存器 V regs，每个包含128x8 32位元素（4KiB）

## Slide 29: TPU Core: Scalar Unit

## Slide 30: TPU Core: Matrix Multiply Unit
矩阵运算单元 MXU，输入 16 位的 FP 得到 32 位 FP 结果，一个芯片有多个 MXU脉动阵列，每个大小为 128 x 128：
  Streaming LHS and results
  Stationary RHS (w/optional transpose)
  计算数值支持 BF16 计算和 FP32存储：
    Bfloat16 multiply {s, e, m} = {1, 8, 7}
    Float32 accumulation

## Slide 31: TPU Core: Transpose, Reduction, Permute Unit
矩阵特殊计算操作，允许矩阵数据进行重新排布，提升编程易用性。用于做 128x128 矩阵进行操作：
  Transpose 矩阵转置
  Reduction矩阵规约
  Permutation 置换矩阵

## Slide 32: 思考
Why 128x128?

## Slide 33: MXUs Core 的选择
核心位宽选择：TPU v2 两个核，单个核 MXU 相比 TPU v1 小了四分之一，有些卷积计算 256x256 单用一个大核，会导致 MXU 利用率不高；使用 16 个 64x64 MXUs 需要更多芯片电路面积，因此选择两个 128x128。

## Slide 34: MXUs Core 的选择
MXU 输入和输出结果所需的带宽与其周长成正比，但它提供的计算量却与面积成正比，与周长的平方成正比。
因此越大的 MXU 其受限于带宽瓶颈的问题越明显。另一个理由是，单个大核下，脉动阵列过大会产生较大延迟，且芯片上核数过多也会增加编译程序的复杂度。

## Slide 35
3. 内存与互联

## Slide 36: TPUv2 新的互联方式
在 HBM 和向量存储区之间增加互连（Interconnect），用于TPU之间的连接，组成 Pod 超级计算机。

## Slide 37: TPUv2 新的互联方式
高带宽内存 High Bandwidth Memory, HBM：TPU v1 中的大多数神经网络都受到内存限制，故使用 HBM。
使用一个中间衬底，通过 32 条 128 bit 总线将 TPUv2 芯片连接到 4 个短 DRAM 芯片堆栈，从而提供了 20 倍于 TPUv1 的带宽。

## Slide 38: TPUv2 新的互联方式
核间互联 Interconnect Router：为了实现 2D 环面连接，以组成 Pod 超级计算机，芯片有四个自定义的核间互连（ICI）链路，每个链路运行在 TPUv2 中，每方向 496Gbits/s。

## Slide 39: TPUv2 新的互联方式

## Slide 40: Memory System
Loads and stores against SRAM scratchpads
Provides predictable scheduling within the core
Can stall on sync flags
Accessible through asynchronous DMAs
Indicate completion in sync flags

## Slide 41: Memory System
Loads and stores against SRAM scratchpads
Provides predictable scheduling within the core
Can stall on sync flags
Accessible through asynchronous DMAs
Indicate completion in sync flags
Bandwidth

## Slide 42: Memory System

## Slide 43: Memory System

## Slide 44: Interconnect
On-die router with 4 links
500 Gbps per link
Assembled into 2D torus Software view:
  Uses DMAs just like HBM
  Restricted to push DMAs
  Simply target another chip id

## Slide 45
4. 总结与思考

## Slide 46: TPU2 芯片布局图：专用电路和大量缓存，提供2个计算核心

## Slide 47: TPU v2特点总结
TPU v2 每块芯片中提供两个 Tensor Core
将固定激活函数（ Activation Pipeline ）改为可编程性更高的向量单元（Vector Unit）
使用向量存储器（ Vector Memory）代替 Accumulator 和 Activation Storage 中的双缓存
MXU 作为向量单元的协处理器直接与向量单元连接，增加其可编程性
增加 Scalar Unit, Transpose/Permute Unit 等特殊计算单元
使用HBM代替DDR3，并改为与向量存储区相连，提供更高的带宽和读写速度
HBM和向量存储区之间增加互连模块（Interconnect），使TPU间提升互联带宽

## Slide 48: TPU v1 vs TPU v2