## Slide 1
ZOMI
Google
TPU4

## Slide 2
Talk Overview
AI 计算体系
  深度学习计算模式
  计算体系与矩阵运算
AI 芯片基础
  通用处理器 CPU
  通用图形处理器 GPU
  AI专用处理器 NPU/TPU
GPU详解
  英伟达GPU架构发展
  Tensor Core和NVLink
国外 AI 芯片
  特斯拉 DOJO 系列
  谷歌 TPU 系列
国内 AI 芯片
  壁仞科技芯片架构
  寒武纪科技芯片架构
AI芯片的思考
  SIMD&SIMT与编程体系
  AI芯片的架构思路与思考

## Slide 3
Talk Overview
国外 AI 芯片
  英伟达 GPU 芯片架构剖析
  特斯拉 DOJO 芯片架构剖析
  谷歌 TPU 芯片架构剖析

## Slide 4: Talk Overview
TPU 历史发展
TPU1 脉动阵列细节
TPU2 第一款训练卡
TPU3 性能 POD 超算
TPU4 超级互联
国外 AI 芯片
  英伟达 GPU 芯片架构剖析
  特斯拉 DOJO 芯片架构剖析
  谷歌 TPU 芯片架构剖析

## Slide 5: TPU历代芯片
 | TPUv1 | TPUv2 | TPUv3 | Edge v1 | Pixel Neural Core | TPUv4i | TPUv4 | Google Tensor
Date introduced | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021
Process node | 28 nm | 16 nm | 16 nm |  |  | 7nm | 7 nm | 
Die size (mm2) | 330mm | 625mm | 700mm |  |  | 400mm | 780mm | 
On-chip memory (MB) | 28MB | 32MB | 32MB |  |  | 144MB | 288MB | 
Clock speed (MHz) | 700MHz | 700MHz | 940MHz |  |  | 1050MHz | 1050MHz | 
Memory | 8 GB DDR3 | 16 GB HBM | 32 GiB HBM |  |  | 8GB DDR | 32 GB HBM | 
Memory bandwidth | 300 GB/s | 700 GB/s | 900 GB/s |  |  | 300GB/s | 1200 GB/s | 
TDP (W) | 75 | 280 | 450 |  |  | 175 | 300 | 
TOPS (Tera/Second) |  | 45 | 123 | 4 |  |  | 275 | 
TOPS/W | 0.31 | 0.16 | 0.56 | 2 |  |  | 1.62 | 

## Slide 6: After 4 Years, TPU Be back
看时间：TPUv3 (2018) vs TPUv4(2022)，中间隔了 4 年
看竞品：NV 发布了 Volta、Amber、Hopper一共3代架构，越来越 AI
看框架：TensorFlow已经沉寂，PyTorch成为了AI框架的王者
看技术：大模型涌现对大模型算力的需求和消耗

## Slide 8
1. TPU v4 介绍

## Slide 9: TPU v4 架构图
每个 v4 TPU 芯片包含两个 TensorCore。每个 TensorCore 都有四个 MXU、一个矢量单元和一个标量单位。

## Slide 10: TPU v4 产品
TPU v4 是 Google TPU 系列计算引擎的真正升级，工艺从 16 纳米缩小到 7 纳米。MXU 的数量翻了一番，缓存内存增加了 9 倍至 244 MB，HBM2 内存带宽增加了 33% 至 1.2 TB/s，可惜 HBM2 内存容量保持不变 32 GB。
TPUv4 首次亮相的新 3D torus 互联方式，紧密耦合 4,096 个 TPUv4 引擎，TPU v4 POD 总计提供 1.126 exaflops 的 BF16 峰值算力。
稀疏结构硬件专门通过 Sparse Core 支持，基于TPUv4改良的自有 Transformer 模型结构。

## Slide 11: Sparse Core：Embedding 层理解
Embedding 处理离散型分类特征（Categorical Features），是稀疏化的典型计算范式。NLP/搜推算法仅支持字符串形式输入（单词短语 Prompt/instruct），表示为离散的稀疏向量特征，稀疏特征不适合映射到硬件上的矩阵乘法单元进行Tensor计算，更像是哈希表。
深度学习中由于神经网络通常在稠密 Tensor上计算性能更优，因此会使用 Embeddings 将离散的稀疏分类特征转换成空间更小的稠密 Tensor，作为 NLP/搜推算法模型的第一层。

## Slide 12: Sparse Core：Embedding 层理解 (搜推)
深度学习中由于神经网络通常在稠密 Tensor上计算性能更优，因此会使用 Embeddings 将离散的稀疏分类特征转换成空间更小的稠密 Tensor，作为 NLP/搜推算法模型的第一层。

## Slide 13: Sparse Core：Embedding 层理解 (NLP)

## Slide 14: Sparse Core：支持 Embedding 并行
TPU v4 搭配了一组独立SC（Sparse Core）稀疏核，8bit SIMD，提供了极大的并行化灵活度。可以让超大的 Transformer embedding layer 分布展开在大集群中计算。

## Slide 15: Sparse Core：核心架构
SC 能够快速访问 HBM （类似于 GPUDirect），增加了独立 fetch, scVPU, flush 等处理单元，以便让数据高效传送到稀疏特征缓存2.5MB Spmem（Sparse Mem），搭配可编程 8bit SIMD 单元（scVPU）可以快速计算稀疏数据。每块 TPU v4 芯片有 4 个 SC 核心，每个 SC 构成16 个 tiles。额外还有一些支持DMA、Sort、SR、Fork等操作的处理单元。

## Slide 16: 3D torus 互联方式
3D torus互联，它具有更多的带宽和更高的基数，它可以紧密耦合4,096 个 TPUv4 引擎，总计 1.126 exaflops 的 BF16 计算。端口连接交换机 6 Tb/sec ，用作网络接口卡和 3D 环面网络的基础。

## Slide 17: 3D torus 互联方式
Slice now with 3D
Some Specific slices:
  2x2x1(v4-8， One TPU v4 VM)
  4x4x4(v4-128， 4-cube)
  4x4x8(v4-256)
  4x8x8(v4-512)
  8x8x8(v4-1024)
  8x8x16(v4-2048)
  8x16x16(v4-4096， half pod)
  立方体切片大小是计算核心数，而不是芯片数

## Slide 18
2. POD 形态

## Slide 20: TPU v4: An Optically Reconfigurable Supercomputer for Machine Learning with Hardware Support for Embeddings
通过光互联可重配置（Optically Reconfigurable）机器学习超级计算机 POD，由 4096 个 TPU v4 单芯片组成的AI计算集群，可释放高达1exaflop（每秒10的18次方浮点运算）的算力，超过了目前全球运算速度最快的超级计算机（富岳）。
关键要素：通过光电路交换机（Optical Circuit Switching，OCS），POD可以动态重新配置芯片之间的连接，避免出现问题并实时调整以提高性能。
成功案例：5400亿参数 PaLM / PaLM2 使用两个 TPUv4 POD 训练 64 天。

## Slide 21: TPU v4 POD 拓扑结构：基本组成
组成方式：将4x4x4（64）个 TPU v4 芯片互联在一起，形成一个立方体结构（Cube）。再把 4x4x4 Cube 用 OCS 连在一起形成一个总共有 4096 个 TPU v4 超级计算机。
拓扑结构：每节点连接到网格中的六个相邻节点（上-下-左-右-前-后），在X-Y-Z三个维度中形成一个闭环。高度互联结构，节点会在三个维度上形成一个连续循环。因此称为 3D Tours。

## Slide 22: TPU v4 POD 拓扑结构：迎来光互联
物理距离较近 Cube 内可以用常规的电互联（ICI）方法连接，距离较远 Cube 间就必须使用光互连。原因就在于在如此大规模的超级计算机中，芯片间互联很大程度上决定整体计算效率；如果数据互联效率不够高的话，很多时候芯片都在等待来自其他芯片数据到达以开始计算。
为了避免计算等通信，必须确保芯片之间互联高带宽，低延迟。而光互连对于物理距离较远的芯片就成为了首选。OCS 由 64 颗 TPU 构成一组 Slice 间互连，实现了 Pod 内 Slice 间全光互连（4096 TPUs）；当然也可用于Pod之间互连。

## Slide 23: TPU v4 POD 拓扑结构：基本组成
Cube 要实现 6 面连接，每个面需要 16 条链路，每个块总共有 96 条光链路连接到 OCS 上。
要提供 3D 环面链接，相对侧的连接必须连接到相同的 OCS。因此，每个 Cube 连接到 6 × 16 ÷ 2 = 48 个 OCS 上。
48 个 OCS 连接来自 64 个 Cube 的 48 对光缆，总共并联 4096 个 TPU v4 芯片。

## Slide 24
比的，就是钞能力

## Slide 25: 对标NV计算集群
DGX SuperPod 搭配第四代 NVLink/NVSwitch 最多可以连接 32 个 node 总 256 颗 H100 芯片，并实现每颗GPU 900G/s的互连带宽。NV 每机架 4台 DGX（共 32 颗 H100 GPU），机架内/外需要光纤连接。NV的每机架算力密度相对更小/更窄，且需要更多的收发激光器和光纤线材，网络成本高。

## Slide 26: 对标NV计算集群
NV 部署4096颗GPU集群，必须切分成更多个 SuperPod 并独立规划互连网络层，中间完成多层交换，集群内总计需要采购大约568个 Infiniband Switch。

## Slide 27: TPU v4 POD
TPU v4 POD 在ICI网络内部 64 颗 TPU+16 颗 CPU 为一组（TPU Slice），通过直连铜缆连接在4^3 Cube 里面，ICI网络之外为OCS光学背板互连；TPU 集群48 个 OCS Switch 可在单 SuperPod内部署 4096 颗 TPU。算力密度、同等级带宽下的网络复杂度对比，以及互连设备成本开销的对比较低。

## Slide 28: TPU v4 POD
与超级计算机一样，工作负载由不同规模的算力承担，称为切片：64 芯片、128 芯片、256 芯片等。与 Infiniband 相比，OCS 的成本更低、功耗更低、速度更快，成本不到系统成本的 5%，功率不到系统功率的 3%。每个 TPU v4 都包含 SparseCores 数据流处理器，可将依赖嵌入的模型加速 5 至 7 倍，但仅使用 5% 的裸片面积和功耗。

## Slide 29: TPU v4 POD 测评
在使用可配置光互连（以及光路开关）时，假设芯片可靠率在99%的情况下，其整体系统的平均性能提升比不使OCS可高达6倍，可见光互连开关的重要性。

## Slide 30
3. 光电路交换机
Optical Circuit Switching

## Slide 31: 光路开关芯片 Palomar
使用的是基于 MEMS 反射镜阵列的技术，具体原理是使用一个 2D MEMS 反射镜阵列，通过控制反射镜的位置来调整光路，从而实现光路切换。使用 MEMS 光路开关芯片可以实现低损耗，低切换延迟（毫秒级别）、低功耗、低成本。

## Slide 32: 2D MEMS 阵列
Palomar MEMS反射镜封装的照片。在每个陶瓷封装内部是单个大型芯粒，芯粒里面有176个可单独控制的微反射镜。
MEMS反射镜热成像：每个反射镜具有四个梳状驱动区域，用于在两个方向上旋转反射镜。

## Slide 33: Google 自研光路开关芯片 Palomar 工作原理
Palomar OCS 光芯设计和光路示意图，使用两个 MEMS 反射镜阵列工作。由绿线指示的带内光信号路径，与带内信号路径叠加，850nm波长通道（红色）用于调节反射镜。
不需要光到电到光的转换或耗电的网络分组交换机，从而节省了电力。
。

## Slide 34: Google 自研光路开关芯片 Palomar 实物图
Palomar OCS光芯照片，以及相应的关键部件：a）光纤准直器，b）相机模块，c）封装MEMS阵列，d）注入模块，e）二向色分离器和组合器。

## Slide 35: Palomar OCS
Palomar OCS实物图。带有CPU板、电源、风扇和高压驱动器板的后机箱。

## Slide 36: Palomar OCS
Palomar OCS后机箱的后视图，显示FRU。

## Slide 37
4. 思考与优缺点

## Slide 38: 优点
低时延：3D Tours 因其相邻节点之间的短而直接的连线，可以换来更低的延迟；尤其当节点间需要运行那种密集I/O的、紧耦合的并行任务时特别有用。
低网络代价：对于相同数量的节点， 3D Torus 拓扑网络直径低于 Clos 拓扑，两者相比之下，前者的交换机/线材/连接器的保有量更低，网络层次更少，节省硬件成本。
路由可重配：Google OCS网络支持动态可重配路由，Silic集群在部署之后可以立即投入生产，无需等待整个网络收敛；并且这种特性更容易隔离/下线故障节点。
更好集群布局：集群布局让物理连接上相临的节点间在逻辑上临近，让密集I/O通信、data-flow发生在局部流域，换来更低的通信开销；同时优化了延迟和功耗。这就是3D Torus 将大集群逻辑切割成紧耦合的局部域，局部互连并共享作业。

## Slide 39: 缺点
系统成熟度低：Clos拓扑本身具备非阻塞特点，性能能够始终保持一致且可以预测，其所有输入/输出都是全带宽同时连接，无冲突无阻塞，这在3D Tours 拓扑中无法保证。
拓扑僵硬：在Clos这种Spine-Leaf脊叶拓扑中，扩容新的叶交换机相对简单，无需更改当前架构；相比之下，扩缩3D Tours 结构比较复杂和耗时，可能需要重新配置整个拓扑。
负载均衡问题：Clos网络在任意两个节点之间提供更多路径，从而实现负载均衡和冗余；虽然3D Tours结构也提供多路径冗余，但显而易见Clos的替代路径数量更多，具体取决于网络的配置。

## Slide 40: 思考
模型的演进总是要比芯片的设计迭代更快，随着大模型涌现，支持主要依赖AI计算集群，而非提高单芯片能力（单芯片FLOPS没那么香），TPU v4 对于高效互联和规模化的支持。
算法-芯片协同设计是TPU v4的灵魂，人工智能芯片与算法之间的结合继续保持紧密关系。包括对于新数据格式（HF32/BF16）支持，对于稀疏计算支持，对于模型关键算法专用加速器。
Benchmark 之外很多生产环境的性能指标都无法直观评测，XLA 编译器的优化效益也难以直观评测。到底TPU v4真的那么香吗？

## Slide 41: Reference 引用&参考
Jouppi, Norm, et al. "Tpu v4: An optically reconfigurable supercomputer for machine learning with hardware support for embeddings." Proceedings of the 50th Annual International Symposium on Computer Architecture. 2023.
https://mp.weixin.qq.com/s/xq4G52YA4xo20X0Jo1KRmg
https://mp.weixin.qq.com/s/XK6-p6ocjq5XXx5AvGD9Lg
https://www.nextplatform.com/2022/10/11/deep-dive-on-googles-exascale-tpuv4-ai-systems/
https://unwire.pro/2018/01/06/google-ai-and-tpu/news/
https://www.zhihu.com/question/594797182
https://blog.csdn.net/df12138/article/details/127045083
https://www.youtube.com/watch?v=VQoyypYTz2U
https://zhuanlan.zhihu.com/p/564158324
https://www.cnblogs.com/sea-wind/p/10993958.html
https://cacm.acm.org/magazines/2020/7/245702-a-domain-specific-supercomputer-for-training-deep-neural-networks/fulltext?mobile=false
https://www.top500.org/news/google-reveals-major-upgrade-and-expanded-role-for-tpu/
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1762327109978922365&wfr=spider&for=pc
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1762787905708085293&wfr=spider&for=pc