## Slide 1
ZOMI
Google TPU1
详细解读

## Slide 2
Talk Overview
AI 计算体系
  深度学习计算模式
  计算体系与矩阵运算
AI 芯片基础
  通用处理器 CPU
  从数据看 CPU 计算
  通用图形处理器 GPU
  AI专用处理器 NPU/TPU
  计算体系架构的黄金10年
华为昇腾 NPU
  达芬奇架构
  昇腾AI处理器
谷歌 TPU
  TPU 核心脉动阵列
  TPU 系列架构
特斯拉 DOJO
  DOJO 架构
国内外其他AI芯片
  AI芯片的思考

## Slide 3
Talk Overview
国外 AI 芯片
  英伟达 GPU 芯片架构剖析
  特斯拉 DOJO 芯片架构剖析
  谷歌 TPU 芯片架构剖析
  AI 芯片架构的思考

## Slide 4: Talk Overview
TPU 历史发展
TPU1 脉动阵列细节
TPU2 第一款训练卡
TPU3 性能 POD 超算
TPU4 超级互联
国外 AI 芯片
  英伟达 GPU 芯片架构剖析
  特斯拉 DOJO 芯片架构剖析
  谷歌 TPU 芯片架构剖析
  AI 芯片架构的思考

## Slide 5: TPU Printed Circuit Board

## Slide 6: TPU Application

## Slide 7: TPU Application

## Slide 8
1. TPU1芯片架构

## Slide 9: TPU1 芯片架构

## Slide 10: TPU1 芯片架构
Weight FIFO：主要负责从 8GB off-chip DDR3 DRAM 上读取 Weight 权重参数进入计算单元 MM Unit；

## Slide 11: TPU1 芯片架构
MMU：提供 256 x 256 x 8bit 的乘加计算，以脉动阵列形式；
每周期可以计算 256 个乘法结果，计算出结果为 16bit；
矩阵单元中包含一个 64KB Weight Tile，以及一个双缓存单元；

## Slide 12: TPU1 芯片架构
Accumulators：提供 4MiB，4098 x 256 x 32bit 大小的累加单元，用来收集乘法产生 16bit 结果；
4096：单次 MM 操作需要2048个单元，双缓存则需要 4096 个单元才能满足计算需求；

## Slide 13: TPU1 芯片架构
Accumulators：提供 4MiB，4098 x 256 x 32bit 大小的累加单元，用来收集乘法产生 16bit 结果；
4096：单次 MM 操作需要2048个单元，双缓存则需要 4096 个单元才能满足计算需求；
每个时钟周期读取 256 个元素
MACs 执行 256x256 8-bit 乘加计算，产生 16bit 结果存放在 4MB 的Accumulators 上执行 32bit 累加。
其中 4096个，256 元素， 32bit 的累加计算，(4096 x 256 x 32b = 4MB)

## Slide 14: TPU1 芯片架构
控制指令 Control：指令通过 PCIe 总线从 host 主机传到 TPU Core 中，以4级流水线执行。
指令来源：CPU 向 TPU 发送指令让它执行
CSIC 指令：指令采用CSIC 指令集类型，总共有12条指令

## Slide 15: TPU1 芯片架构
控制指令 Control：指令通过 PCIe 总线从 host 主机传到 TPU Core 中，以4级流水线执行。
指令来源：CPU 向 TPU 发送指令让它执行
CSIC 指令：指令采用CSIC 指令集类型，总共有12条指令
deterministic execution model

## Slide 16: TPU CISIC 关键指令
CISC 每条指令平均时钟周期（ CPI ，clock cycles per instruction）为10~20，为了控制 MUX、UB 和 AU 等模块进行计算，Google 定义了十几个专门为神经网络推理而设计的高级指令：
Read_Host_Memory：从 CPU host 读取数据到 Unified Buffer
Read_Weights：从 Weight DRAM 读取数据到 Weight FIFO
MatrixMultiply/Convolve：执行乘法或卷积计算
Activate：执行ReLU，Sigmoid等激活计算
Write_Host_Memory：把计算结果数据从 Unified Buffer 输出到 CPU host
MM计算：矩阵操作中，大小为 B x 256 矩阵乘以 256*256 权重矩阵，得到 B x 256 输出，共需要 B 个流水线时钟周期

## Slide 17: TPU Instruction Set Architecture v1.5
https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/an-in-depth-look-at-googles-first-tensor-processing-unit-tpu

## Slide 18: TPU1 芯片布局图：专用电路和大量缓存，适合推理工作流程
由于读取大的 SRAM 比矩阵计算，需要消耗更多的能耗，矩阵单元使用收缩执行，通过减少统一缓冲区的读写来节省功耗；
TPU的控制单元更小，只占了整个 Floor Plan 2%，给片上存储和计算单元留下更多的空间；

## Slide 19
2. 脉动阵列
Systolic array

## Slide 20: 脉动阵列
数据一波一波根据 FIFO 队列从左 流入 MM Unite 计算，流出到下面的寄存器中存储，看起来像心脏脉动血流一样。
TPU 中计算阵列是个二维的并行流水线乘法器，数据一波波脉动流走。

## Slide 21: TPU 脉动阵列
数据一波一波根据 FIFO 队列从左 流入 MM Unite 计算，流出到下面的寄存器中存储，看起来像心脏脉动血流一样。
TPU 中计算阵列是个二维的并行流水线乘法器，数据一波波脉动流走。
能够在一个时钟周期内处理数 65,536 次矩阵运算，每次运算过程中，TPU 能够将多个运算逻辑单元（ALU）串联在一起，复用从一个寄存器中取得的结果。
不仅能够将数据复用实现最大化，减少芯片在运算过程中的内存访问次数，提高 AI 计算效率，同时也降低内存带宽压力，进而降低内存访问的能耗。

## Slide 22: TPU 脉动阵列
脉动阵列：权重数据从上侧 weight 预先加载，输入数据 input 从左侧进入，输出数据从下侧输出；
给定的256-element乘累加运算通过矩阵作为对角波前（diagonal wavefront）移动；

## Slide 23: 脉动阵列原理

## Slide 24: 脉动阵列原理

## Slide 25: 脉动阵列原理

## Slide 26: 脉动阵列原理

## Slide 27: 脉动阵列原理

## Slide 28: 脉动阵列原理

## Slide 29: 脉动阵列原理

## Slide 30: 脉动阵列原理

## Slide 31: 脉动阵列原理

## Slide 32: TPU 脉动阵列计算延迟
程序不感知 MMU 的脉动实现，从性能角度需要考虑其中的延迟，因为数据一级级的传导，意味着延迟的步步累加。
CISC 指令使用四级流水线，用其他指令的执行与 MatrixMultiply 指令重叠，进而隐藏延迟。

## Slide 33: TPU 脉动阵列：给定256乘积运算操作，以对角波的形式通过阵列
脉动阵列：权重数据从上侧 weight 预先加载，输入数据 input 从左侧进入，输出数据从下侧输出；
给定的256-element乘累加运算通过矩阵作为对角波前（diagonal wavefront）移动；

## Slide 34
3. 竞品对比

## Slide 35: CPU、GPU、TPU1 服务器对比
TPU1 采用的是 SIMD 模式，确定性执行的方式比 CPU 和 GPU 时变优化更符合神经网络的执行要求，减少缓存、乱序执行、多线程、多处理、预取等功能都有助于提高 TPU 计算吞吐，而不是降低延迟
Notes: 尽管 TPU 更小且更节能，但相比 K80 GPU，TPU 有 25 倍多的 MACs 和 3.5 倍大的片上存储空间
TPU 比 K80 GPU 和 Haswell CPU 快大概 15-30 倍
在六个神经网络 benchmark 中，有四个是因为内存带宽而受限；如果TPU被修改为与K80 GPU相同的内存系统，它将比GPU和CPU快大约 30 - 50 倍
TPU的性能/瓦特是当代产品的 30 - 80 倍；K80内存的改版的 TPU 性能将提高 70 - 200倍。

## Slide 36: 线程分层执行
网格 Grid 表示所有要执行的任务
网格 Grid 中包含了很多相同线程 Threads 数量的块 Blocks
块 Block 中的线程数独立执行
可以通过本地数据共享
同步交换数据

## Slide 37: GPU 缓存机制
Data Location | Latency (ns) | Threads Required
L1 Cache | 27 | 32,738
L2 Cache | 150 | 37,500
HBM | 404 | 39,264
NVLink | 700 | 13,125
PCIe | 1470 | 2297
B/W
13x
3x
1x
Latency
1x
5x
15x

## Slide 38: CPU、GPU、TPU1 服务器对比
计算性能：每秒92万亿次计算，92Top/s=700MHz * 65535 *2，其中 65536 为每周期执行的乘法操作数，X2 为在 MMU 中同时还会有 65536 次加法。脉动阵列平稳运行时，每周期可以计算 256 个乘法结果；

## Slide 39: CPU、GPU、TPU1 服务器对比
片上缓存：TPU1 选择将片上缓存做的较大，从而节省片外访存消耗。

## Slide 40: CPU、GPU、TPU1 服务器对比
量化：训练阶段使用是 FP32 的精度，而 TPU1 首推推理阶段使用 8bit integer。这是 TPU 比较具有前瞻性意义的里程碑技术点。

## Slide 41: CPU、GPU、TPU1 服务器对比
深度学习推理计算性能：Batch Size 越大，单次迭代的计算量越大；TPU 因为大的缓存可以存放更多的数据 Batch Size，IPS 最高，是 GPU 的近 10 倍。

## Slide 42: 思考
Google 在 2015 年就能部署TPU1 ASIC 张量处理器，这意味着从芯片立项开始应该往前推 2 年，AI 系统的思想理念非常超前，连英伟达当时候还没有出现 Tensor Core。
下一轮矩阵计算必须等到上一轮的激活函数计算完成后才能开始，因此会出现一个很明显的 delay slot，就是因为结果在被 UB 读取前会等待一个显式同步。

## Slide 43: 思考
TPU1 做对了什么？有哪些超越时代的设计？
TPU1 针对目前AI的发展，没有做什么？