## Slide 1
ZOMI
大模型系列之AI集群
AI 集群架构

## Slide 2: 大模型 + AI系统全栈架构
硬件体系结构不仅需要算力
还包括网络、存储组成的超计节点
通过软硬件协同优化
基于硬件的编译、框架、使能层
提供大模型算法
提升 AI 集群整体利用率

## Slide 3: 大模型业务全流程
算力准备
数据 & 模型算法
模型训练 & 微调
模型验证 & 推理部署
2. 数据处理
3. 模型算法
1. AI 集群建设
计算、存储、网络
AI 集群机房建设
AI 集群上线与运维
开源
数据
数据
预处理
向量
数据库
LLM模型
架构
多模态
一切皆Tokens
4. 模型训练
混合精度
训练集群稳定性
6. 模型微调
全参微调
低参微调
指令微调
梯度检查
梯度累积
5. 分布式并行
…
7. 模型验证
8. 推理与智能体
下游
任务
测评
标准
bench
mark
量化
压缩
推理
加速
9. Agent
智能体
大模型不仅需要 LLM 算法，同时需要提供
AI 集群、海量数据、分布式并行、推理部署等 AI 系统全栈软硬件协同优化

## Slide 4: 关于本内容
内容背景
  AI 集群 + 大模型
具体内容
  AI 集群服务器架构：参数服务器模式 – 同步与异步并行
  AI 集群通信方式：通信硬件实现 - 集群组网 – 集群软件通信 - 通信实现方式
  分布式通信原语：通信源语 - 点对点通信 – 集合通信
  分布式存储系统：大模型权重存储方式 – 多级存储系统
  AI 集群回顾：NVIDIA 与 TPU 超级计算节点POD

## Slide 5
MTBF 指的是一个硬件设备在故障前的平均使用时长。
保持任务长时间不中断对于大模型训练是很重要的，但是硬件终究会有故障。举个例子，对于一个可以承载 16000 卡的集群而言，里面会有将近 10 万个光模块。考虑到真实硬件的质量水平，假定一个模块的 MTBF 是 1 千万小时。这里 MTBF 指的是一个硬件设备在故障前的平均使用时长。因为模块基数太大，哪怕是 1000 万小时的 MTBF，也会导致平均下来 4 天左右就会发生一个故障发生。在这么大的基数下，单体的小概率事件也会演变成总体的大概率事件。

## Slide 6
所以，AIPod 网络着重构建快速从硬件故障中恢复的能力。比如网络里面的某条链路发生了故障，通过这个链路的报文都会发生丢包。我们必须让这个丢包的时长低于通信库通常设置的超时时间，这样任务才不会中断。
在 AIPod 里面，对于上行方向的这一类丢包，通过动态负载均衡技术，可以在毫秒级的时间尺度上面得到修复，也就是选择新的可用链路。而对于下行方向的这一类丢包，需要触发网络内的路由更新和路由收敛，通过优化路由更新策略以及路由下发效率，来把下行方向的丢包时长控制在秒级水平。这样我们就可以做到网络内硬件故障对训练业务基本透明。

## Slide 7
小结&思考

## Slide 8: 小结
了解从小模型到大模型，大模型带来的优点
了解了大模型训练需要AI集群，去降低模型训练时间
了解通过集群架构、通信、存储来提升AI集群加速比和利用率