## Slide 1
大模型系列 – 集合通信
集合通信算法
ZOMI

## Slide 2: 大模型业务全流程
集群算力准备
1. AI 集群建设
计算、存储、网络
AI 集群机房建设
AI 集群上线与运维
数据 & 模型算法
2. 数据处理
3. 模型算法
开源
数据
数据
预处理
向量
数据库
LLM模型
架构
多模态
一切皆Tokens
模型训练 & 微调
4. 模型训练
混合精度
训练集群稳定性
6. 模型微调
全参微调
低参微调
指令微调
梯度检查
梯度累积
5. 分布式并行
…
模型验证 & 推理部署
7. 模型验证
8. 推理与智能体
下游
任务
测评
标准
bench
mark
量化
压缩
推理
加速
9. Agent
智能体

## Slide 3: 思维导图 XMind

## Slide 4: 集合通信概览
XCCL: XXXX Collective Communication Library
  AI 与通信关系（AI 基础知识、训练推理、分布式并行）
  XCCL 基本架构（HPC 通信架构 to XCCL 通信架构）
  集合通信原语（All Reduce, etc.）
  集合通信算法（Ring / Tree / Torus All Reduce etc.）
  PyTorch 集合通信与计算并行

## Slide 5: 为什么需要集合通信算法？
通信算法：XCCL 集合通信库实现流量统一规划，满足复杂物理拓扑中流量有序交换，最大化集群通信性能；
通信原语/操作：提供不同 NPU 硬件上进程间的通信方式或者通信 API，即建立在通信算法上层概念，通过不同的通信算法来实现；
通信特性 | HCCL | NCCL
通信算法 | ring/mesh + ring/Hav-Doub/Pair-Wise，etc. | ring + Tree ring，etc.
通信操作 | allreduce、broadcast、reduce、reduce scatter、allgather、all2all、send、recv | allreduce、broadcast、reduce、reduce scatter、allgather、all2all、send、recv

## Slide 6
01. AI 对通信
算法的诉求

## Slide 7: 传统 AI 服务器集群
传统服务器配备一张网卡用于节点间通信，为支持 AI 配置多个 GPU。
AI 训练需要 GPU 间梯度同步，多 GPU 并发访问网络，网卡成为系统瓶颈。
PCIe 链路带宽分配与路径长度密切相关，长路径获得带宽分配较低，跨 Socket 通信问题就变得严重。
NIC 拥塞
通信拥塞
QoS 缺失

## Slide 8: 传统 AI 服务器集群
NIC 拥塞
通信拥塞
QoS 缺失
网络架构主要解决 AI 训练中同步通信导致短板效应。
拥塞控制算法：对两个碰撞流进行限速，使其尽快达到均分物理带宽的目的，不能解决 AI训练集群通信效率。
AI 业务通信的同步性，每个通信最终性能决定于最慢的连接。均分带宽意味着事务完成时间的成倍提升，严重影响AI通信性能。

## Slide 9: 不同 AI 时期对通信的诉求
AI 集群：
  单一化业务，整个 AI 系统只为大模型（LLM、LMM等）或者搜广推服务，几乎没有其他业务的复用性；
  用于超大规模的模型（百/千亿参数量）的训练、推理，L0 基础大模型算法研究的探索；
  训练大模型走极致性能优化路线 vs 虚拟化云服务和 AI 通用算力服务化走性价比路线；
Spectrum-X 以太网
Peak
Performance
GPU
InfiniBand 交换机
NVSwitch + InfiniBand 交换机

## Slide 10: 不同 AI 时期对通信的诉求
CV 模型--进入成熟期
推荐模型--大规模应用
大模型—快速发展期
数据并行，模型参数少，All reduce 为主，参数面规模<4K
Embedding 并行 All2All，参数面规模<4K
PTDES混合并行，集合通信都有使用，参数规模<32K

## Slide 11: 组网形成不同的网络拓扑
基于不同的 AI 场景，组网需求不同，其中大模型对组网要求极高；
超节点 SuperPOD
大规模组网
通信拓扑结合
高速互联

## Slide 12: 思考
大模型对 AI 集群训练的诉求？
  大带宽（大流量通信）
  强同步（单卡故障拖慢全网、一卡慢整网慢）

## Slide 13: 大模型流量相对明确
大模型处于快速发展期，当前基于 Transformer 的模型结构固定，模型通信流量相对明确
面对超长序列、MOE 结构、低精度数据格式 FP8 等在通信流量仍然存在挑战和不确定性
并行模式 | 通信产生原理 | 通信操作
数据并行（纯数据并行） | 反向梯度更新时需要进行 all reduce 将梯度聚合 | All reduce
ZeRO1（优化器状态并行） | 直能更新部分权重，需要多执行一次 all gather 将权重聚合 | All reduce All Gather
ZeRO2（梯度并行） | 每张卡只需要 reduce 部分梯度，更新部分权重后一样需要 all gather | Reduce Scatter All Gather
ZeRO3（权重并行） | 每张卡只需要 reduce 部分梯度并更新部分权重，但是前向和反向时需要 all gather 将权重聚合 | Reduce Scatter All Gather
Pipeline（层间并行） | 前向和反向时需要夸 rank 传递激活值 | Send Recv

## Slide 14: 大模型流量相对明确
大模型处于快速发展期，当前基于 Transformer 的模型结构固定，模型通信流量相对明确
面对超长序列、MOE 结构、低精度数据格式 FP8 等在通信流量仍然存在挑战和不确定性
并行方式 | 通信操作 | 总通信量 | 单次通信量 | 算法 | Rank 间关系
数据并行 | All Reduce | GB | 25MB，PyTorch 可配置参数同步缓存 Bucket 大小 | Ring | 同序号卡通信
 |  |  |  | HD | 同序号卡通信
 |  |  |  | Tree | 同序号卡通信
MoE 并行 | All2All | GB | 按 Token 发送，KB 级别 | Pair-wise | 夸序号卡通信
 |  |  |  | 分层通信 | 同序号卡通信
流水并行 | Send/Recv | MB | 按 BSH 发送，MB 级别 | P2P | 夸序号卡通信

## Slide 15
02. 通信带宽计算

## Slide 17
03. All Reduce
All Reduce 操作是集合通信中最重要的操作，从所有 Rank 收集数据，以元素级方式聚合数据，并将聚合结果广播给其他 Rank

## Slide 18: All Reduce
在所有 Rank 执行相同 Reduce操作，将所有 Rank 数据规约运算得到的结果发送到所有 Rank
  在专家并行、张量并行、序列并行中大量地使用 All Gather 对权重和梯度参数进行聚合。
  数据并行 DP 各种通信拓扑结构比如Ring AllReduce、Tree AllReduce里的 AllReduce 操作；

## Slide 19: All Reduce

## Slide 20: All Reduce

## Slide 21: All Reduce

## Slide 22
04. All Reduce
通信算法

## Slide 23: Ring 算法
适用拓扑：Star、Tree 等小规模；
通信步骤：N-1 Step；
优点：
缺点：

## Slide 24: Mesh 算法
适用拓扑：Full-Mesh
通信步骤：1 Step
优点：同时并发访问其他 NPU
缺点：固定并行算法（如 TP=8，否则性能劣化严重）

## Slide 26: Halving-Doubling 算法
适用拓扑：Fat-Tree 等
通信步骤：log2N
优点：
缺点：访问步长按照 2^N增长

## Slide 29: DBT，Double Binary Trees
对所有非根 Rank，Rank 间 reduce 两收两发，Broadcast 两收两发，共4 收 4 发，每条连接 ¼带宽，收发带宽占满
根节点，节点间 reduce 1 收 1 发，Broadcast 1 收 1 发，共

## Slide 32
05. 小结与思考

## Slide 33: 小结与思考
了解完本内容后：
AI 神经网络模型学习/训练阶段为什么要通信（AI 基础知识、训练推理、分布式并行）
XCCL 在 AI 系统中的位置（HPC 通信架构 to XCCL 通信架构）
集合通信原语（All Reduce, etc.）
集合通信算法（Ring / Tree / Torus All Reduce etc.）
  通信算法在 Fat-Tree 网络拓扑架构下演进趋于稳定，NV 采用 DBT，Ascend 采用 HD/NHR；
  通信算法语内存语义结合，与计算融合是性能提升的方向（Flash Attention）；
  通信算法需要自适应，在不同规模（百卡/千卡/万卡规模）、不同拓扑（Fat-Tree/Tours）选择；
PyTorch 集合通信与计算并行

## Slide 34: NCCL 与 HCCL 对比
对比项 | NCCL | HCCL | 对比
RoCE vs IB | RoCE v2 & IB | RoCE v2 | 以太兼容性好，生态较优
开源情况 | NCCL 开源 (执行 CUDA 不开源) | HCCL Text 开源 （HCCL 代码为开源） | 有限开源
节点内拓扑 | NvSwitch 互联 | Full-Mesh | TP8 下通信性能接近
Reduce 运算能力 | 通过 SHARP 解决规约 不占用计算核 | DMA 引擎随路规约 不占用计算核 | 通信与计算并行 overlap
兼容三方交换机 | IB 协议需要适用 NV 方案 RoCE 协议支持三方交换机 | 推荐华为参数面网络方案 兼容三方交换机 | 需要端网配合 减少流量冲突
直出网口 | 独立网卡 | 集成设备内部 | 调度硬化、减少抖动