## Slide 1
ZOMI
大模型-AI集群 (存)
数据存储
硬件 & 连接

## Slide 2: 大模型业务全流程
集群算力准备
1. AI 集群建设
计算、存储、网络
AI 集群机房建设
AI 集群上线与运维
数据 & 模型算法
2. 数据处理
3. 模型算法
开源
数据
数据
预处理
向量
数据库
LLM模型
架构
多模态
一切皆Tokens
模型训练 & 微调
4. 模型训练
混合精度
训练集群稳定性
6. 模型微调
全参微调
低参微调
指令微调
梯度检查
梯度累积
5. 分布式并行
…
模型验证 & 推理部署
7. 模型验证
8. 推理与智能体
下游
任务
测评
标准
bench
mark
量化
压缩
推理
加速
9. Agent
智能体

## Slide 3: 关于本内容
内容背景
  AI 集群 + 大模型
具体内容
  数据存储现状和场景：存储软件类型、存储硬件类型的发展
  大模型对存储的挑战：存储性能指标、存储遇到大模型挑战与新机会点
  大模型训练CKPT优化：大模型训练过程、CKPT过程分解、CKPT优化
  大模型时代对存储的思考：什么样的存储架构才是AI大模型时代的选择？

## Slide 4: 增长的存储主要靠数据中心和存储服务器拉动
存储
技术
架构
硬件介质
机械硬盘
固态硬盘
光盘
磁带
存储架构
分布式存储
集中式存储
连接方式
DAS
NAS
SAN
大模型训练
训练数据
CheckPoint
多级存储
大模型&应用
AI Agent智能体
多模态大模型
LLAMA等LLM
存储对象
存储协议
对象存储
块存储
文件存储
其他
NFS
HDFS
NVMe
SCSI
Tensor
Vector
Table

## Slide 5
1. 数据存储の
硬件介质

## Slide 6
1.1 整体介绍

## Slide 7: 存储介质的组织层次
容量更小
速度更快
价格更高
容量更大
速度更慢
价格更低

## Slide 8: Cache 高速缓存存储器
Cache 介于 CPU 和主存间的高速小容量存储器，由 SRAM 组成（可以分为L1/L2/L3多层），容量小但比主存 DRAM 技术更快速。
CPU 往往需要重复读取同样的数据块，Cache 的引入与缓存容量增大，可以大幅提升 CPU 内部读取数据的命中率，从而提高系统性能。

## Slide 9
1.2 DRAM & SRAM

## Slide 10: DRAM 动态随机存储器
组成：由许多重复的位元格（Bit Cell）组成，每一个基本单元由一个电容和一个晶体管构成：
  电容中存储电荷量，用于表示“0”和“1”
  晶体管用来控制电容的充放电
方式：由于电容会存在漏电现象，为了避免丢失数据。必须在数据改变或断电前，周期性动态充电，保持电势。因此，DRAM被称为“动态”随机存储器。

## Slide 11: DRAM 动态随机存储器
应用场景：DRAM 作为 PC、移动手机的内存主流方案。录入 PC 内存条（DDR）、早期显卡显存（GDDR）、手机运行内存（LPDDR），都是DRAM 一种具体协议实现。
  DDR（DDR SDRAM ），双倍速率同步动态随机存储器。

## Slide 12: SRAM 静态随机存储器
SRAM 基本单元最少由 6 个晶体管组成
  4个场效应管（M1, M2, M3, M4）构成两个交叉耦合的反相器
  2个场效应管（M5, M6）用于读写的位线（Bit Line）控制开关，
  场效应管构成一个锁存器（触发器），通电时锁住二进制数 0 和 1，因此被称为静态随机存储器

## Slide 13: SRAM 静态随机存储器
SRAM 不需要定期刷新，响应速度快，但功耗大、集成度低、价格昂贵。
应用场景：主要用于 CPU/GPU 片内的主缓存 and/or 辅助缓存。

## Slide 14: HBM High Bandwidth Memory，高带宽存储器
HBM 由 DRAM 颗粒进行堆叠的架构，硬件上大幅提升了每个 DRAM 存储堆栈的容量和位宽，从而能提供超强的传输速度。具体将多层 DRAM 芯片通过硅通孔（TSV）和微型凸点（uBump）连接在一起，形成一个存储堆栈（stack），多个堆栈与逻辑芯片（GPU/CPU）通过硅中介层（interposer）封装在一起的技术。

## Slide 15
1.3 Flash 闪存

## Slide 16: FLASH 类型
FLASH 有 NAND and Nor 两大类
Nor Flash：主要用来执行片上程序
  优点：具有很好的读写性能和随机访问性能，先得到广泛的应用；
  缺点：单片容量较小且写入速度较慢，决定了其应用范围较窄。
NAND Flash：主要用在大容量存储场合
  优点：优秀的读写性能、较大的存储容量和性价比，因此在大容量存储领域得到了广泛的应用；
  缺点：不具备随机访问性能。

## Slide 17: NAND Flash 工作原理
NAND Flash 最核心的是浮栅（Floating Gate）晶体管，数据在Flash内存单元中是以电荷(electrical charge) 形式存储。存储电荷多少，取决于控制门（Control gate）被施加电压，其控制是向存储单元中冲入电荷还是使其释放电荷。而数据的表示，以所存储的电荷的电压是否超过一个特定的阈值Vth 来表示。
发展到 CT（Charge Trap）晶体管之后，电荷被存储在CT的绝缘材料上，电荷更不易移动，相比浮栅 CT 更是将 NAND Flash 非易失性发挥到极致。

## Slide 18
3D NAND Flash 仍然采用与平面存储器相同SLC、MLC和TLC技术，以进一步提高可用的存储密度。 3D 堆叠主要优点是降低每字节成本，在芯片每单位面积上封装更多的 bit。缺点是更高存储密度带来了成本增加：制造过程的额外复杂性。
值得注意的是，有效利用 3D NAND Flash 很大程度上取决于闪存控制器。

## Slide 19: FLASH 应用场景
NAND Flash 占绝对主导（如手机128G容量、1T固态硬盘），现在大部分 SSD 都用于存储不易丢失资料，所以 SSD 存储单元会选择 NAND Flash 芯片。
Nor 容量不大，速度也不快，但是可以支持芯片内执行。Nor 上可以写入系统、程序和算法，而且这些程序在直接在 Nor 内部就能运行，不需要拷贝到 RAM（内存）再进行处理，因此省下 RAM 器件，所以 Nor 在嵌入式领域用途十分广泛，Nor 和其他处理器芯片（如 MCU）结合就能执行应用程序，且无需 RAM，因此在工控领域使用广泛（如 TWS 蓝牙耳机）。

## Slide 20: SSD vs HDD
固态硬盘（Solid State Disk，SSD）是以NAND闪存介质为主的一种存储产品，现已广泛应用于笔记本电脑、台式电脑、移动终端、服务器和数据中心等场合，在很多应用场合可以直接替换机械硬盘。
固态硬盘没有机械硬盘（Hard Disk Drive，HDD）的马达+磁盘+磁头等结构，而是由纯电子电路设计，包括 NAND 闪存控制器和 NAND 闪存颗粒等，在传输等性能上比机械硬盘具有较大优势，例如读写速度远超机械硬盘的读写速度，没有机械硬盘的机械性延迟，还抗震防摔，功耗低，没有噪音。机械硬盘存在毫秒级的存取延迟，而固态硬盘的存储延迟为数百微秒，这差别的倍数还是很大的。

## Slide 21: 存储介质分类
存储介质
磁盘存储
光学存储
半导体存储
易失性存储器
Volatile Memory
非易失性存储器
None-volatile Memory
动态随机存储 DRAM
静态随机存储 SRAM
Mask ROM
PROM（EPROM/EEPROM）
Flash Memory
NAND Flash
NOR Flash

## Slide 22
2. 小结&思考

## Slide 23: 小结
了解数据存储的硬件介质和对应的分类级别（RAM、FLASH）
了解数据存储的集群主要提供的连接方式（DAS、NAS、SAN）

## Slide 24: Reference 引用&参考
https://www.linkedin.com/pulse/dram-scaling-challenges-grow-aken-cheung
https://nn.wikipedia.org/wiki/Random_Access_Memory
https://www.youtube.com/watch?v=OwtV0NrTLHA
https://www.agrade.com.cn/IndustryNews/683.html
https://www.cnblogs.com/FireLife-Cheng/p/17183491.html
https://www.wpgdadatong.com/blog/detail/43099
https://www.sohu.com/a/476456430_121149658
https://www.programmersought.com/article/66421832717/
https://blog.router-switch.com/2021/03/storage-architecture-nas-vs-san-vs-das/
https://www.linkedin.com/pulse/dram-scaling-challenges-grow-aken-cheung
https://36kr.com/p/1933583910734464
https://lvxixiao.gitbook.io/blog/os/store/hardware
https://www.redhat.com/zh/topics/data-storage/network-attached-storage
https://community.fs.com/cn/case-study/the-common-types-of-storage.html
https://help.aliyun.com/zh/ecs/user-guide/nvme-protocol
https://blog.csdn.net/fgf00/article/details/52592651