## Slide 1: AI 芯片
ZOMI
NVSwitch基础
— GPU 详解

## Slide 2
Talk Overview
GPU 图形处理
  GPU 逻辑模块划分
  算法到 GPU 硬件
  GPU 的软件栈
  图形流水线基础
  流水线不可编译单元
  光线跟踪流水线
硬件基础
  GPU 工作原理
  GPU AI编程本质
英伟达 GPU 架构
  GPU基础概念
  从 Fermi 到 Volta 架构
  Turing 到 Hopper 架构
  Tensor Code 和 NVLink 详解

## Slide 3
Talk Overview
工作原理
  Tensor Core – 分布式训练
  Instruction Pipeline – 指令流水
  CUDA Thread – CUDA 线程执行

## Slide 4
NVSwitch的出现

## Slide 5: NVLink 发展
 | First Generation | Second Generation | Third Generation | Fourth Generation
NVLink bandwidth per GPU | 160GB/s | 300GB/s | 600GB/s | 900GB/s
Maximum Number of Links per GPU | 4 | 6 | 12 | 18
Supported NVIDIA Architectures | NVIDIA Pascal architecture | NVIDIA Volta architecture | NVIDIA Ampere Architecture | NVIDIA Hoppe Architecture

## Slide 6: NVLink 与 NVSwitch 相关的服务器

## Slide 7: NVLink 与 NVSwitch 相关的服务器
NVLink 2.0 技术使得单服务器中 8 个 GPU 无法达到全连接为解决该问题，NVIDIA 在 2018 年发布了 NVSwitch，实现了 NVLink 的全连接。
NVIDIA NVSwitch 是首款节点交换架构，可支持单个服务器节点中 16 个全互联的 GPU，并可使全部 8 个 GPU 对分别达到 300GB/s 的速度同时进行通信。

## Slide 8: 第一代 NVSwitch
NVSwitch 是一块独立的 NVLink 芯片，其提供了高达18路 NVLink 的接口。支持 NVLink 2.0，每个接口均能提供双信道高达50GB/s 带宽，总计能够提供900GB/s的带宽。功率100w，基于台积电12nm FinFet FFN 工艺，拥有2b个晶体管。

## Slide 9
NVSwitch详解

## Slide 10: 第一代 NVSwitch
通过 NVSwitch 提供的18路接口， NVSwitch 能够让 nvidia设计出完全无阻塞的全互联16路GPU系统。
每块v100中的6路 NVLink 将分别连接到6块 NVSwitch 上面。这样8块v100与6块 NVSwitch 完全连接，构成一个基板。

## Slide 11: 第一代 NVSwitch
NVSwitch 封装在1940 个 pin 大小为 4cm2 的 BGA芯片中，其中 576 个针脚专门服务于 18 路的 NVLink，剩下的针脚用于电源和 I/O 接口，如管理端口x4 pcie、I2c、GPIO等。

## Slide 12: NVLink2 NVSwitch 特点
Parameter | Spec
每NVLink双向带宽 | 51.5 GBps
NRZ Lane Rate (x8 per NVLink) | 25.78125 Gbps
Transistors | 2 Billion
Process | TSMC 12FFN
Die Size | 106 mm^2
Parameter | Spec
Bidirectional Aggregate Bandwidth | 928 GBps
NVLink Ports | 25.78125 Gbps
Mgmt Port (config, maintenance, errors) | PCIe
LD/ST BW Efficiency (128B pkts) | 80.0%
Copy Engine BW Efficiency (256B pkts) | 88.9%

## Slide 13: NVLink4 NVSwitch 特点
最大 NVSwitch 模块
TSMC 4N process
25.1B transistors
294mm2
50mmX50mm package (2645 balls)
最高的带宽
64 NVLink4 ports (x2 per NVLink)
3.2TB/s full-duplex bandwidth
50Gbaud PAM4 diff-pair signaling
All ports NVLink Network capable
新能力
400GFLOPS of FP32 SHARP
NVLink Network management, Security and telemetry engines

## Slide 14: NVSwitch Block

## Slide 25: Reference 引用&参考

## Slide 26
Notes: 26