## Slide 1: AI 芯片
ZOMI
深度学习计算模式
— AI 计算体系

## Slide 2
Talk Overview
AI 计算体系
  深度学习计算模式
  计算体系与矩阵运算
AI 芯片基础
  通用处理器 CPU
  从数据看 CPU 计算
  通用图形处理器 GPU
  AI专用处理器 NPU/TPU
  计算体系架构的黄金10年

## Slide 3
Talk Overview
深度学习计算模式
  The History – AI 的发展和范式
  Models Architecture – 经典模型结构
  Quantization and Pruning – 模型量化与剪枝
  Efficient Models – 轻量化网络模型
  Models Parallel – 大模型分布式并行

## Slide 4
轻量化网络
模型设计

## Slide 5: 经典的轻量级模型
SqueezeNet 系列（2016）
ShuffleNet 系列（2017）
MobileNet 系列（2017）
ESPnet 系列（2018）
FBNet系列（2018）
EfficientNet 系列（2019）
GhostNet 系列（2019）
MobileViT （2021）
Mobile-Former（2021）
EfficientFormer（2022）
CNN 系列
Transformer 系列

## Slide 7: 轻量化网络 Efficient DNN Models
设计轻量化网络模型主要2个方法：
  通过改变网络模型不同层的layer shape或者卷积方式
  通过 Neural Architecture Search(NAS) 来搜索更轻量化的网络模型
Decompose large filters into smaller filters
Reduce number of channels before large filter convolution

## Slide 8: 轻量化网络 Efficient DNN Models
设计轻量化网络模型主要2个方法：
  通过改变网络模型不同层的layer shape或者卷积方式
  通过 Neural Architecture Search(NAS) 来搜索更轻量化的网络模型
Models | Year | Accuracy | Layers | Weights | MACs
AlexNet | 2012 | 80.4% | 8 | 61M | 724M
MobileNet | 2017 | 89.5% | 28 | 4M | 569M

## Slide 9: 减少空间大小 Reduce Spatial Size: Stacked Filter
GoogleNet
InceptionNet V3
VGG

## Slide 10: 减少 Channels：Group of Filters/1x1 Convolution
Mix Information Across Groups
Pointwise(1x1) Convolution
MobileNetV1
Use 1x1 filter to summarize cross-channel information

## Slide 11: 减少 Filters(M): Feature Map Reuse
DenseNetV1 Reuses feature map
from multiple layers
GhostNet
Extract feature in feature maps

## Slide 12: AI 计算模式思考 (III)
卷积核方面 Convolution：
大卷积核用多个小卷积核代替
单一尺寸卷积核用多尺寸卷积核代替
固定形状卷积核趋于使用可变形卷积核
使用1×1卷积核 - bottleneck结构
卷积层通道方面 Channel：
标准卷积用depthwise卷积代替
使用分组卷积
分组卷积前使用 channel shuffle
4. 通道加权计算
卷积层连接方面 Connection：
使用skip connection，让模型更深
densely connection，融合其它层特征输出

## Slide 13
大模型
分布式并行

## Slide 15: AI vs. Machine Learning vs. Deep Learning.

## Slide 16: 大模型的时代来临

## Slide 17
Data parallelism
  Data parallelism, DP
  Distribution Data Parallel, DDP
  Fully Sharded Data Parallel, FSDP

## Slide 18: Data parallelism, DP
Data Parallel automatically splits training data and sends model jobs to multiple GPUs. After each model completed, Data Parallel will Accumulate Gradients.
Notes: DataParallel 自动分割你的数据，并将作业订单（job orders）发送到多个GPU上的多个模型。每个模型完成工作后，DataParallel 会收集并合并结果，然后再将结果返回给你。

## Slide 19: Fully Sharded Data Parallel, FSDP
FSDP shards all of model’s parameters, gradients and optimizer states across data-parallel workers and can optionally offload the sharded model parameters to CPUs.

## Slide 20
Fully Sharded Data Parallel, FSDP

## Slide 21: Megatron-LM 语言大模型
Narayanan, Deepak, et al. "Efficient large-scale language model training on gpu clusters using megatron-lm." Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis. 2021.

## Slide 22: Megatron-LM 语言大模型
Narayanan, Deepak, et al. "Efficient large-scale language model training on gpu clusters using megatron-lm." Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis. 2021.
virtual pipeline

## Slide 23: Megatron-LM 语言大模型
在 device 数量不变的情况下，分出更多的 pipeline stage，以更多的通信量，换取空泡比率降低

## Slide 24: Megatron-LM 语言大模型
Narayanan, Deepak, et al. "Efficient large-scale language model training on gpu clusters using megatron-lm." Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis. 2021.

## Slide 25: AI 计算模式思考 (IV)
芯片间互连技术，提供 X00GB/s 带宽
  支持CPU+GPU 双架构，为大规模 AI 和HPC异构平台提供高速带宽
  使能 NPU 同构芯片内超快片间互连技术
专用高速 Transformer 引擎
  大模型以Transformer为基础结构进行堆叠，高速的Transformer计算
  更低比特Transformer模块，并支持MoE构建万亿大模型

## Slide 26: AI 计算模式思考 Summary
网络模型结构支持 Architecture
  支持高维的张量存储与计算
  神经网络模型的计算逻辑
模型压缩(剪枝&量化) Model Compress
  提供不同的 bit 位数
  利用硬件提供稀疏计算
轻量化网络模型 Model Slim
  复杂卷积计算（小型卷积核，e.g. 1x1 Conv）
  复用卷积核内存信息（Reuse Convolution）
大模型分布式并行 Foundation Model
  大内存容量、高速互联带宽
  专用大模型DSA IP模块，提供低比特快速计算

## Slide 27: 引用
https://www.knime.com/blog/a-friendly-introduction-to-deep-neural-networks
https://machine-learning.paperspace.com/wiki/activation-function
https://developer.nvidia.com/blog/accelerating-ai-training-with-tf32-tensor-cores/

## Slide 28
Notes: 28