## Slide 1: AI 芯片
ZOMI
GPU AI 编程本质
— GPU 详解

## Slide 2
Talk Overview
AI 计算体系
  深度学习计算模式
  计算体系与矩阵运算
AI 芯片基础
  通用处理器 CPU
  从数据看 CPU 计算
  通用图形处理器 GPU
  AI专用处理器 NPU/TPU
  计算体系架构的黄金10年
硬件基础
  GPU 工作原理
  GPU AI编程本质
英伟达 GPU 架构
  从 Fermi 到 Hopper 架构
  Tensor Code 和 NVLink 详解
GPU 图形处理流水线
  图形流水线基础
  GPU 逻辑模块划分
  图形处理算法到硬件

## Slide 3
Talk Overview
GPU 图形处理
  GPU 逻辑模块划分
  算法到 GPU 硬件
  GPU 的软件栈
  图形流水线基础
  流水线不可编译单元
  光线跟踪流水线
硬件基础
  GPU 工作原理
  GPU AI编程本质
英伟达 GPU 架构
  GPU基础概念
  从 Fermi 到 Volta 架构
  Turing 到 Hopper 架构
  Tensor Code 和 NVLink 详解

## Slide 4
Talk Overview
GPU AI编程本质
  Training and Inference – AI 计算模式与线程的关系
  What is inference system – 卷积计算 DEMO
  Optimization objectives and constraints – 矩阵乘的算力利用率

## Slide 5: GPU 线程机制
64 warps/SM
4x concurrent warp exec
64k 4-byte registers
192KB L1/shared memory
(configurable split)
GPU runs threads in groups of 32 – each group is known as a warp

## Slide 6: CPU/GPU 并行才是本质
Time

## Slide 7
卷积计算

## Slide 8: 卷积通用过程
图像卷积正常的三通道卷积，输入维度为3维（H, W, 3），卷积核维度为（N, C, KH, KW），输出维度为（N, H, W）。卷积的一般计算方式为：

## Slide 9: 卷积通用过程
卷积默认采用数据排布方式为NHWC，输入维度为4维（N,IH,IW,IC），卷积核维度为（OC,KH,KW,IC），输出维度为（N,OH,OW,OC）。卷积的一般计算方式为：

## Slide 10: Img2col 算法过程
对 Input 进行重排，得到的矩阵见右侧，行数对应输出 OH*OW 个数；每个行向量里，先排列计算一个输出点所需要输入上第一个通道的 KH*KW 个数据，再按次序排列之后通道，直到通道 IC。

## Slide 11: Img2col 算法过程
对权重数据进行重排，即以卷积的 stride 为步长展开后续卷积窗并存在 Matrix 下一列。将 N 个卷积核展开为权重矩阵的一行，因此共有 N 行，每个行向量上先排列第一个输入通道上KH*KW 数据，再依次排列后面的通道直到 IC。

## Slide 12: Img2col 算法过程
卷积操作转换为矩阵相乘，对 Kernel 和 Input 进行重新排列。将输入数据按照卷积窗进行展开并存储在矩阵的列中，多个输入通道的对应的窗展开之后将拼接成最终输出 Matrix 的一列：

## Slide 13: Img2col 算法过程
通过数据重排，完成 Im2col 的操作之后会得到一个输入矩阵，卷积的 Weights 也可以转换为一个矩阵，卷积的计算就可以转换为两个矩阵相乘的求解，得到最终的卷积计算结果。

## Slide 14
GPU 线程分级

## Slide 15: AI 计算模式与线程的关系
在AI计算模式中，不是所有计算都可以是线程独立的哦
Element-wise
AX+Y
Local
Convolution
All to All
MatMul

## Slide 16: 线程分层执行
step1：用网格 Grid 进行覆盖
step2：Grid 中分块 Blocks
GPU 中 Blocks 是独立执行
step3：Block 中线程 Threads 通过本地数据共享来计算

## Slide 17: 线程分层执行
网格 Grid 表示所有要执行的任务
网格 Grid 中包含了很多相同线程 Threads 数量的块 Blocks
块 Block 中的线程数独立执行
可以通过本地数据共享
同步交换数据

## Slide 18: 并行提升整体计算强度
Element-wise
Local
All to All
Data
Scales
Compute
Scales
Intensity
Scales
O()
O()
O()
O()
O()
O()
O()
O()
O()
Increasing N
Arithmetic
Intensity
Increasing N
Arithmetic
Intensity
Increasing N
Arithmetic
Intensity

## Slide 19
AI计算模式
与线程关系

## Slide 20: 矩阵乘 MM 计算

## Slide 21: 矩阵乘 MM 计算

## Slide 22: 计算强度与矩阵乘的关系
Arithmetic complexity is therefore:
Number of data loads:
Arithmetic intensity scales as:
N row elements multiply with N column elements
N additions create the final result
This is done N^2 times, once for each result element
For an NxN matrix:

## Slide 23
算力利用率

## Slide 24: 矩阵乘 MM 计算利用率

## Slide 25: 矩阵乘 MM 计算利用率

## Slide 26: 小矩阵计算
B/W
13x
3x
1x
Latency
1x
5x
15x
Data Location | Bandwidth (GB/sec) | Compute Intensity | Tensor Core
L1 / Shared | 19,400 | 8 | 32
L2 Cache | 4,000 | 39 | 156
HBM | 1,555 | 100 | 401
NVLink | 300 | 520 | 2,080
PCIe | 25 | 6,240 | 24,960

## Slide 27: 小矩阵计算

## Slide 28: Reference
https://www.techtarget.com/searchvirtualdesktop/definition/GPU-graphics-processing-unit
https://www.techtarget.com/searchvirtualdesktop/definition/GPU-graphics-processing-unit#:~:text=GPUs%20work%20by%20using%20a,%2C%20high%2Dquality%20graphics%20rendering.
https://computer.howstuffworks.com/graphics-card.htm
https://www.cs.cmu.edu/afs/cs/academic/class/15462-f11/www/lec_slides/lec19.pdf
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/processors/what-is-a-gpu.html
https://www.investopedia.com/terms/g/graphics-processing-unit-gpu.asp
https://www.youtube.com/watch?v=0_TN845dxUU
https://www.youtube.com/watch?v=nEMzIwzmJT8
https://www.heavy.ai/technical-glossary/cpu-vs-gpu
https://www.youtube.com/watch?v=3l10o0DYJXg
https://www.youtube.com/watch?v=658n_Ym8dkk
https://www.youtube.com/watch?v=5BiAlaFGCoE
https://www.youtube.com/watch?v=bZdxcHEM-uc

## Slide 29
Notes: 29