## Slide 1: AI 芯片
ZOMI
GPU AI 编程本质
— GPU 详解

## Slide 2: NVIDIA GPU架构发展
架构名称 | Fermi | Kepler | Maxwell | Pascal | Volta | Turing | Ampere | Hopper
中文名字 | 费米 | 开普勒 | 麦克斯韦 | 帕斯卡 | 伏特 | 图灵 | 安培 | 赫柏
发布时间 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2022
核心参数 | 16个SM，每个SM包含32个CUDA Cores，一共512 CUDA Cores | 15个SMX，每个SMX包括192个FP32+64个FP64 CUDA Cores | 16个SM，每个SM包括4个处理块，每个处理块包括32个CUDA Cores+8个LD/ST Unit + 8 SFU | GP100有60个SM，每个SM包括64个CUDA Cores，32个DP Cores | 80个SM，每个SM包括32个FP64+64 Int32+64 FP32+8个Tensor Cores | 102核心92个SM，SM重新设计，每个SM包含64个Int32+64个FP32+8个Tensor Cores | 108个SM，每个SM包含64个FP32+64个INT32+32个FP64+4个Tensor Cores | 132个SM，每个SM包含128个FP32+64个INT32+64个FP64+4个Tensor Cores
特点&优势 | 首个完整GPU计算架构，支持与共享存储结合的Cache层次GPU架构，支持ECC GPU架构 | 游戏性能大幅提升，首次支持GPU Direct技术 | 每组SM单元从192个减少到每组128个，每个SMM单元拥有更多逻辑控制电路 | NVLink第一代，双向互联带宽160GB/s，P100拥有56个SM HBM | NVLink2.0，Tensor Cores第一代，支持AI运算 | Tensor Core2.0，RT Core第一代 | Tensor Core3.0，RT Core2.0，NVLink3.0，结构稀疏性矩阵MIG1.0 | Tensor Core4.0，NVlink4.0，结构稀疏性矩阵MIG2.0
纳米制程 | 40/28nm 30亿晶体管 | 28nm 71亿晶体管 | 28nm 80亿晶体管 | 16nm 153亿晶体管 | 12nm 211亿晶体管 | 12nm 186亿晶体管 | 7nm 283亿晶体管 | 4nm 800亿晶体管
代表型号 | Quadro 7000 | K80 K40M | M5000 M4000 GTX 9XX系列 | P100 P6000 TTX1080 | V100 TiTan V | T4，2080TI RTX 5000 | A100 A30系列 | H100

## Slide 3: Why GPU
为什么 GPU 适用于 AI 计算？
为什么 AI 训练使用 GPU 而不是 CPU？

## Slide 4
Talk Overview
GPU 图形处理
  GPU 逻辑模块划分
  算法到 GPU 硬件
  GPU 的软件栈
  图形流水线基础
  流水线不可编译单元
  光线跟踪流水线
硬件基础
  GPU 工作原理
  GPU AI编程本质
英伟达 GPU 架构
  GPU基础概念
  从 Fermi 到 Volta 架构
  Turing 到 Hopper 架构
  Tensor Code 和 NVLink 详解

## Slide 5
Talk Overview
GPU AI编程本质
  Convolutional computation – 卷积计算
  GPU Thread hierarchical – GPU线程分级
  Relation of AI and Thread - AI计算模式和线程关系
  Algorithmic efficiency – 矩阵乘的算力利用率

## Slide 6: GPU 线程机制
64 warps/SM
4x concurrent warp exec
64k 4-byte registers
192KB L1/shared memory
(configurable split)
GPU runs threads in groups of 32 – each group is known as a warp

## Slide 7: CPU/GPU 并行才是本质
Time

## Slide 8
卷积计算

## Slide 9: 卷积通用过程
图像卷积正常的三通道卷积，输入维度为3维（H, W, 3），卷积核维度为（N, C, KH, KW），输出维度为（N, H, W）。卷积的一般计算方式为：

## Slide 10: 卷积通用过程
卷积默认采用数据排布方式为NHWC，输入维度为4维（N,IH,IW,IC），卷积核维度为（OC,KH,KW,IC），输出维度为（N,OH,OW,OC）。卷积的一般计算方式为：

## Slide 11: Img2col 算法过程
对 Input 进行重排，得到的矩阵见右侧，行数对应输出 OH*OW 个数；每个行向量里，先排列计算一个输出点所需要输入上第一个通道的 KH*KW 个数据，再按次序排列之后通道，直到通道 IC。

## Slide 12: Img2col 算法过程
对权重数据进行重排，即以卷积的 stride 为步长展开后续卷积窗并存在 Matrix 下一列。将 N 个卷积核展开为权重矩阵的一行，因此共有 N 行，每个行向量上先排列第一个输入通道上KH*KW 数据，再依次排列后面的通道直到 IC。

## Slide 13: Img2col 算法过程
卷积操作转换为矩阵相乘，对 Kernel 和 Input 进行重新排列。将输入数据按照卷积窗进行展开并存储在矩阵的列中，多个输入通道的对应的窗展开之后将拼接成最终输出 Matrix 的一列：

## Slide 14: Img2col 算法过程
通过数据重排，完成 Im2col 的操作之后会得到一个输入矩阵，卷积的 Weights 也可以转换为一个矩阵，卷积的计算就可以转换为两个矩阵相乘的求解，得到最终的卷积计算结果。

## Slide 15
GPU 线程分级

## Slide 16: AI 计算模式与线程的关系
在AI计算模式中，不是所有计算都可以是线程独立的哦
Element-wise
AX+Y
Local
Convolution
All to All
MatMul

## Slide 17: 线程分层执行
step1：用网格 Grid 进行覆盖
step2：Grid 中分块 Blocks
GPU 中 Blocks 是独立执行
step3：Block 中线程 Threads 通过本地数据共享来计算

## Slide 18: 线程分层执行
网格 Grid 表示所有要执行的任务
网格 Grid 中包含了很多相同线程 Threads 数量的块 Blocks
块 Block 中的线程数独立执行
可以通过本地数据共享
同步交换数据

## Slide 19: 并行提升整体计算强度
Element-wise
Local
All to All
Data
Scales
Compute
Scales
Intensity
Scales
O()
O()
O()
O()
O()
O()
O()
O()
O()
Increasing N
Arithmetic
Intensity
Increasing N
Arithmetic
Intensity
Increasing N
Arithmetic
Intensity

## Slide 20
AI计算模式
与线程关系

## Slide 21: 矩阵乘 MM 计算

## Slide 22: 矩阵乘 MM 计算

## Slide 23: 计算强度与矩阵乘的关系
Arithmetic complexity is therefore:
Number of data loads:
Arithmetic intensity scales as:
N row elements multiply with N column elements
N additions create the final result
This is done N^2 times, once for each result element
For an NxN matrix:

## Slide 24
算术强度

## Slide 25: 矩阵乘 MM 计算利用率

## Slide 26: 矩阵乘 MM 计算利用率

## Slide 27: 小矩阵计算
B/W
13x
3x
1x
Latency
1x
5x
15x
Data Location | Bandwidth (GB/sec) | Compute Intensity | Tensor Core
L1 / Shared | 19,400 | 8 | 32
L2 Cache | 4,000 | 39 | 156
HBM | 1,555 | 100 | 401
NVLink | 300 | 520 | 2,080
PCIe | 25 | 6,240 | 24,960

## Slide 28: 小矩阵计算

## Slide 29
总结：为什么GPU适用于AI计算

## Slide 30: 你真的在乎算力？
当我们对计算本身有更深入的了解时候，
才会慢慢看到本质的问题：我的数据在哪里？
Flops

## Slide 31: 内存、带宽、时延
更应该关注

## Slide 32: 读取数据与计算的计算换算
How many operations must I do on some data to make it worth the cost of loading it?
So for every number load from memory, Need to do 80 Operations on it to break even.
Required Compute Intensity = = 80
2000 GFLOPs FP64
200 GBytes / sec
= 25 Giga-FP64 / sec
(FP64 = 8 bytes)

## Slide 33: AX+Y 计算 DEMO
memory bus is idle 99.86% of the time

## Slide 34: GPU 线程机制
64 warps/SM
4x concurrent warp exec
64k 4-byte registers
192KB L1/shared memory
(configurable split)
GPU runs threads in groups of 32 – each group is known as a warp

## Slide 35: AI 计算模式与线程的关系
在AI计算模式中，不是所有计算都可以是线程独立的哦
Element-wise
AX+Y
Local
Convolution
All to All
MatMul

## Slide 36: 线程分层执行
网格 Grid 表示所有要执行的任务
网格 Grid 中包含了很多相同线程 Threads 数量的块 Blocks
块 Block 中的线程数独立执行
可以通过本地数据共享
同步交换数据

## Slide 37: 并行提升整体计算强度
Element-wise
Local
All to All
Data
Scales
Compute
Scales
Intensity
Scales
O()
O()
O()
O()
O()
O()
O()
O()
O()
Increasing N
Arithmetic
Intensity
Increasing N
Arithmetic
Intensity
Increasing N
Arithmetic
Intensity

## Slide 38: 小矩阵计算

## Slide 39: Why GPU
为什么 GPU 适用于 AI 计算？
为什么 AI 训练使用 GPU 而不是 CPU？
通过超配的线程 Threads 来掩盖时延，多级的缓存平衡计算和带宽的GAP，提出 Tensor Core来增加峰值算力

## Slide 40: Reference
https://www.techtarget.com/searchvirtualdesktop/definition/GPU-graphics-processing-unit
https://www.techtarget.com/searchvirtualdesktop/definition/GPU-graphics-processing-unit#:~:text=GPUs%20work%20by%20using%20a,%2C%20high%2Dquality%20graphics%20rendering.
https://computer.howstuffworks.com/graphics-card.htm
https://www.cs.cmu.edu/afs/cs/academic/class/15462-f11/www/lec_slides/lec19.pdf
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/processors/what-is-a-gpu.html
https://www.investopedia.com/terms/g/graphics-processing-unit-gpu.asp
https://www.youtube.com/watch?v=0_TN845dxUU
https://www.youtube.com/watch?v=nEMzIwzmJT8
https://www.heavy.ai/technical-glossary/cpu-vs-gpu
https://www.youtube.com/watch?v=3l10o0DYJXg
https://www.youtube.com/watch?v=658n_Ym8dkk
https://www.youtube.com/watch?v=5BiAlaFGCoE
https://www.youtube.com/watch?v=bZdxcHEM-uc

## Slide 41
Notes: 41