## Slide 1: AI 芯片
ZOMI
Fermi -Pascal 架构
— GPU 详解

## Slide 2
Talk Overview
AI 计算体系
  深度学习计算模式
  计算体系与矩阵运算
AI 芯片基础
  通用处理器 CPU
  从数据看 CPU 计算
  通用图形处理器 GPU
  AI专用处理器 NPU/TPU
  计算体系架构的黄金10年
硬件基础
  GPU 工作原理
  GPU AI编程本质
英伟达 GPU 架构
  从 Fermi 到 Hopper 架构
  Tensor Code 和 NVLink 详解
GPU 图形处理流水线
  图形流水线基础
  GPU 逻辑模块划分
  图形处理算法到硬件

## Slide 3
Talk Overview
GPU 图形处理
  GPU 逻辑模块划分
  算法到 GPU 硬件
  GPU 的软件栈
  图形流水线基础
  流水线不可编译单元
  光线跟踪流水线
硬件基础
  GPU 工作原理
  GPU AI编程本质
英伟达 GPU 架构
  GPU基础概念
  从 Fermi 到 Pascal 架构
  Volta 到 Hopper 架构
  Tensor Code 和 NVLink 详解

## Slide 4
Talk Overview
从 Fermi 到 Pascal 架构
  Over will – 总体概览
  Fermi 费米架构
  Kepler 开普勒架构
  Maxwell 麦克斯韦架构
  Pascal 帕斯卡架构

## Slide 5: NVIDIA GPU架构发展
架构名称 | Fermi | Kepler | Maxwell | Pascal | Volta | Turing | Ampere | Hopper
中文名字 | 费米 | 开普勒 | 麦克斯韦 | 帕斯卡 | 伏特 | 图灵 | 安培 | 赫柏
发布时间 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2022
核心参数 | 16个SM，每个SM包含32个CUDA Cores，一共512 CUDA Cores | 15个SMX，每个SMX包括192个FP32+64个FP64 CUDA Cores | 16个SM，每个SM包括4个处理块，每个处理块包括32个CUDA Cores+8个LD/ST Unit + 8 SFU | GP100有60个SM，每个SM包括64个CUDA Cores，32个DP Cores | 80个SM，每个SM包括32个FP64+64 Int32+64 FP32+8个Tensor Cores | 102核心92个SM，SM重新设计，每个SM包含64个Int32+64个FP32+8个Tensor Cores | 108个SM，每个SM包含64个FP32+64个INT32+32个FP64+4个Tensor Cores | 132个SM，每个SM包含128个FP32+64个INT32+64个FP64+4个Tensor Cores
特点&优势 | 首个完整GPU计算架构，支持与共享存储结合的Cache层次GPU架构，支持ECC GPU架构 | 游戏性能大幅提升，首次支持GPU Direct技术 | 每组SM单元从192个减少到每组128个，每个SMM单元拥有更多逻辑控制电路 | NVLink第一代，双向互联带宽160GB/s，P100拥有56个SM HBM | NVLink2.0，Tensor Cores第一代，支持AI运算 | Tensor Core2.0，RT Core第一代 | Tensor Core3.0，RT Core2.0，NVLink3.0，结构稀疏性矩阵MIG1.0 | Tensor Core4.0，NVlink4.0，结构稀疏性矩阵MIG2.0
纳米制程 | 40/28nm 30亿晶体管 | 28nm 71亿晶体管 | 28nm 80亿晶体管 | 16nm 153亿晶体管 | 12nm 211亿晶体管 | 12nm 186亿晶体管 | 7nm 283亿晶体管 | 4nm 800亿晶体管
代表型号 | Quadro 7000 | K80 K40M | M5000 M4000 GTX 9XX系列 | P100 P6000 TTX1080 | V100 TiTan V | T4，2080TI RTX 5000 | A100 A30系列 | H100

## Slide 6: NVIDIA GPU架构发展
架构名称 | Volta | Turing | Ampere | Hopper
中文名字 | 伏特 | 图灵 | 安培 | 赫柏
发布时间 | 2017 | 2018 | 2020 | 2022
核心参数 | 80个SM，每个SM包括32个FP64+64 Int32+64 FP32+8个Tensor Cores | 102核心92个SM，SM重新设计，每个SM包含64个Int32+64个FP32+8个Tensor Cores | 108个SM，每个SM包含64个FP32+64个INT32+32个FP64+4个Tensor Cores | 132个SM，每个SM包含128个FP32+64个INT32+64个FP64+4个Tensor Cores
特点&优势 | NVLink2.0，Tensor Cores第一代，支持AI运算 | Tensor Core2.0，RT Core第一代 | Tensor Core3.0，RT Core2.0，NVLink3.0，结构稀疏性矩阵MIG1.0 | Tensor Core4.0，NVlink4.0，结构稀疏性矩阵MIG2.0
纳米制程 | 12nm 211亿晶体管 | 12nm 186亿晶体管 | 7nm 283亿晶体管 | 4nm 800亿晶体管
代表型号 | V100 TiTan V | T4，2080TI RTX 5000 | A100 A30系列 | H100

## Slide 7
Fermi 架构

## Slide 8: Fermi 费米架构
Fermi 架构最大可支持 16 个 SMs，每个 SM 有 32 个 CUDA Cores，一共 512个 CUDA Cores。
整个 GPU 有多个 GPC（图形处理集），单个 GPC 包含一个光栅引擎（Raster Engine），4个 SM。

## Slide 9: Fermi 费米架构
Fermi 架构最大可支持 16 个 SMs，每个 SM 有 32 个 CUDA Cores，一共 512个 CUDA Cores。
整个 GPU 有多个 GPC（图形处理集），单个 GPC 包含一个光栅引擎（Raster Engine），4个 SM。

## Slide 10: Fermi 费米架构
Fermi 架构最大可支持 16 个 SMs，每个 SM 有 32 个 CUDA Cores，一共 512个 CUDA Cores。
CUDA 线程 threads 、块 blocks 和网格 grids 的层次结构，具有相应的每个线程专用、每个块共享和每个应用程序全局内存空间。

## Slide 11
Kepler 架构

## Slide 12: Kepler 开普勒架构
SM改名成了SMX，但是所代表的概念没有大变化；
Kepler架构在硬件上直接有双精运算单元的架构；
提出 GPU Direct 技术，可以绕过 CPU/System Memory，完成与本机其他 GPU 或者其他机器 GPU 的直接数据交换。

## Slide 13: Kepler 开普勒架构
Fermi 架构
SM（32核）
Kepler 架构
SMX（192核）

## Slide 14
Maxwell 架构

## Slide 15: Maxwell 麦克斯韦架构
Fermi 架构
SM（32核）
Kepler 架构
SMX（192核）
Maxwell 架构
SMX（128核）

## Slide 16
Pascal 架构

## Slide 17: Pascal 帕斯卡架构
深度学习：第一款面向AI 的架构，提供定制化提供 CuDNN 等库；
互联带宽：第一代 NVLink（P100），单机卡间通信带宽提升，多机间 InfiniBand 扩展带宽；
系统内存：内存 GDDR5 换成 HBM2，Global Memory 带宽提升一个数量级；
制造工艺：16nm FinFET 工艺，相同功耗下提升提升一个数量级；
计算核心：CUDA Core 硬件支持 FP16 半精计算；

## Slide 18: Pascal 帕斯卡架构
SM 内部作了进一步精简，整体思路是 SM 内部包含的东西越来越少，但是总体片上 SM 数量每一代都在不断增加。

## Slide 19: Pascal 帕斯卡架构
单个SM只有64个FP32 CUDA Cores，相比Maxwell的128和Kepler的192，这个数量要少很多，并且64个CUDA Cores分为了两个区块；
Register File 保持相同大小，每个线程可以使用更多寄存器，单个SM也可以并发更多 thread/warp/block；
增加 32个FP64 CUDA Cores (DP Unit)，FP32 CUDA Core 具备处理FP16的能力。

## Slide 20: Pascal 帕斯卡架构
多机之间，采用InfiniBand和100Gb Ethernet通信，单机内单GPU到单机8 GPU，PCIe 带宽成为瓶颈。
NVIDIA 提供 NVLink 用以单机内多 GPU 内的点到点通信，带宽达到 160GB/s, ~5 倍 PCIe 3 x 16。

## Slide 21: Reference 引用&参考
https://zhuanlan.zhihu.com/p/413145211 英伟达GPU架构演进近十年，从费米到安培
https://blog.csdn.net/daijingxin/article/details/115042353 NVIDA GPU架构演进
https://zhuanlan.zhihu.com/p/258196004?utm_id=0 NVIDIA GPU的一些解析（一）
https://www.bilibili.com/video/BV1cB4y1Q75r 技术分享：英伟达GPU架构演进(2010-2022)
https://www.nvidia.com/en-us/data-center/resources/pascal-architecture-whitepaper/
https://images.nvidia.com/aem-dam/en-zz/Solutions/design-visualization/technologies/turing-architecture/NVIDIA-Turing-Architecture-Whitepaper.pdf
https://resources.nvidia.com/en-us-tensor-core
https://www.hpctech.co.jp/catalog/gtc22-whitepaper-hopper_v1.01.pdf
https://www.microway.com/download/whitepaper/NVIDIA_Maxwell_GM204_Architecture_Whitepaper.pdf
https://developer.nvidia.com/maxwell-compute-architecture
https://www.nvidia.com/content/dam/en-zz/Solutions/Data-Center/tesla-product-literature/NVIDIA-Kepler-GK110-GK210-Architecture-Whitepaper.pdf
https://github.com/g-truc/sdk/blob/master/documentation/hardware/nvidia/2012%20-%20Kepler/NVIDIA-Kepler-GK110-Architecture-Whitepaper.pdf
https://www.dell.com/learn/aw/en/awbsdt1/shared-content~data-sheets~en/documents~nvidia-fermi-compute-architecture-whitepaper-en.pdf

## Slide 22
Notes: 22