## Slide 1: AI 芯片
ZOMI
Tensor Core 原理
— GPU 详解

## Slide 2
Talk Overview
GPU 图形处理
  GPU 逻辑模块划分
  算法到 GPU 硬件
  GPU 的软件栈
  图形流水线基础
  流水线不可编译单元
  光线跟踪流水线
硬件基础
  GPU 工作原理
  GPU AI编程本质
英伟达 GPU 架构
  GPU基础概念
  从 Fermi 到 Volta 架构
  Turing 到 Hopper 架构
  Tensor Code 和 NVLink 详解

## Slide 3
Talk Overview
基本工作原理
  Conv and TC Relationship - 卷积与Tensor Core关系
  TC Basic Principles - Tensor Core的基本原理
  TC Architecture Evolution - Tensor Core架构演进

## Slide 4
Talk Overview
基本工作原理
  Conv and TC Relationship - 卷积与Tensor Core关系
  TC Basic Principles - Tensor Core的基本原理
  TC Architecture Evolution - Tensor Core架构演进
  深入Tensor Core
  XXX
  XXX

## Slide 5: NVIDIA GPU架构发展
架构名称 | Fermi | Kepler | Maxwell | Pascal | Volta | Turing | Ampere | Hopper
中文名字 | 费米 | 开普勒 | 麦克斯韦 | 帕斯卡 | 伏特 | 图灵 | 安培 | 赫柏
发布时间 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2022
核心参数 | 16个SM，每个SM包含32个CUDA Cores，一共512 CUDA Cores | 15个SMX，每个SMX包括192个FP32+64个FP64 CUDA Cores | 16个SM，每个SM包括4个处理块，每个处理块包括32个CUDA Cores+8个LD/ST Unit + 8 SFU | GP100有60个SM，每个SM包括64个CUDA Cores，32个DP Cores | 80个SM，每个SM包括32个FP64+64 Int32+64 FP32+8个Tensor Cores | 102核心92个SM，SM重新设计，每个SM包含64个Int32+64个FP32+8个Tensor Cores | 108个SM，每个SM包含64个FP32+64个INT32+32个FP64+4个Tensor Cores | 132个SM，每个SM包含128个FP32+64个INT32+64个FP64+4个Tensor Cores
特点&优势 | 首个完整GPU计算架构，支持与共享存储结合的Cache层次GPU架构，支持ECC GPU架构 | 游戏性能大幅提升，首次支持GPU Direct技术 | 每组SM单元从192个减少到每组128个，每个SMM单元拥有更多逻辑控制电路 | NVLink第一代，双向互联带宽160GB/s，P100拥有56个SM HBM | NVLink2.0，Tensor Cores第一代，支持AI运算 | Tensor Core2.0，RT Core第一代 | Tensor Core3.0，RT Core2.0，NVLink3.0，结构稀疏性矩阵MIG1.0 | Tensor Core4.0，NVlink4.0，结构稀疏性矩阵MIG2.0
纳米制程 | 40/28nm 30亿晶体管 | 28nm 71亿晶体管 | 28nm 80亿晶体管 | 16nm 153亿晶体管 | 12nm 211亿晶体管 | 12nm 186亿晶体管 | 7nm 283亿晶体管 | 4nm 800亿晶体管
代表型号 | Quadro 7000 | K80 K40M | M5000 M4000 GTX 9XX系列 | P100 P6000 TTX1080 | V100 TiTan V | T4，2080TI RTX 5000 | A100 A30系列 | H100

## Slide 6: NVIDIA GPU架构发展
架构名称 | Volta | Turing | Ampere | Hopper
中文名字 | 伏特 | 图灵 | 安培 | 赫柏
发布时间 | 2017 | 2018 | 2020 | 2022
核心参数 | 80个SM，每个SM包括32个FP64+64 Int32+64 FP32+8个Tensor Cores | 102核心92个SM，SM重新设计，每个SM包含64个Int32+64个FP32+8个Tensor Cores | 108个SM，每个SM包含64个FP32+64个INT32+32个FP64+4个Tensor Cores | 132个SM，每个SM包含128个FP32+64个INT32+64个FP64+4个Tensor Cores
特点&优势 | NVLink2.0，Tensor Cores第一代，支持AI运算 | Tensor Core2.0，RT Core第一代 | Tensor Core3.0，RT Core2.0，NVLink3.0，结构稀疏性矩阵MIG1.0 | Tensor Core4.0，NVlink4.0，结构稀疏性矩阵MIG2.0
纳米制程 | 12nm 211亿晶体管 | 12nm 186亿晶体管 | 7nm 283亿晶体管 | 4nm 800亿晶体管
代表型号 | V100 TiTan V | T4，2080TI RTX 5000 | A100 A30系列 | H100

## Slide 7
卷积计算

## Slide 9: CNN vs GEMM
卷积神经网络 CNN 包含许多卷积层。算法上通过数据重排，完成 Im2col 的操作之后会得到一个输入矩阵，卷积 Weights 可以转换为一个矩阵，因此卷积的计算就可以转换为两个矩阵相乘的求解，得到最终的卷积计算结果。GEMM 计算可以被成批地放在一起，作为单个大型矩阵乘法运算运行。

## Slide 10
Tensor Core
基本原理

## Slide 11: Question?
什么是混合精度？
网络层面既有 FP16 又有 FP32。

## Slide 12: 混合精度
混合精度是指在底层硬件算子层面，使用半精度（FP16）作为输入和输出，使用全精度（FP32）进行中间结果计算从而不损失过多精度的技术。这个底层硬件层面其实指的就是 Tensor Core，所以 GPU 上有 Tensor Core 是使用混合精度训练加速的必要条件。

## Slide 13: Volta 架构第一代 Tensor Core
GPU 并行模式实现深度学习功能过于通用，最常见 Conv/GEMM 操作，依旧要被编码成 FMA，硬件层面还是需要把数据按：寄存器-ALU-寄存器-ALU-寄存器 ，方式来回搬运。
V100 Tensor Core 提供可编程矩阵乘法和累加单元（matrix-multiply-and-accumulate units），可为 AI 训练和推理提供125 Tensor TFLOPS 算力。V100 包含640个Tensor内核：每个SM 8个。
CUDA Core:
Tensor Core:

## Slide 14: Volta 架构第一代 Tensor Core
每个 Tensor Core 每周期能执行 4x4x4 GEMM，64 个 FMA。执行运算 D=A*B+C，其中A、B、C 和 D 是 4×4 矩阵。矩阵乘法输入 A 和 B 是 FP16 矩阵，而累加矩阵 C 和 D 可以是 FP16或 FP32 矩阵。
Tensor Core执行融合乘法加法，其中两个4*4 FP16矩阵相乘，然后将结果添加到4*4 FP16或FP32矩阵中，最终输出新的4*4 FP16或FP32矩阵。

## Slide 15: Volta 架构第一代 Tensor Core：混合精度
混合精度是指在底层硬件算子层面，使用半精度（FP16）作为输入和输出，使用全精度（FP32）进行中间结果计算从而不损失过多精度的技术。这个底层硬件层面其实指的就是 Tensor Core，所以 GPU 上有 Tensor Core 是使用混合精度训练加速的必要条件。

## Slide 16: Volta 架构第一代 Tensor Core
每个 Tensor Core 每个时钟执行 64 个 FP32 FMA 混合精度运算，SM中8个 Tensor Core，每个时钟周期内总共执行 512 个浮点运算。
因此在 AI 应用中， Volta V100 GPU的吞吐量与Pascal P100 GPU相比，每个 SM 的 AI 吞吐量增加了 8 倍，总共增加了12倍。

## Slide 17: Volta 架构第一代 Tensor Core

## Slide 18
Tensor Core &
CUDA Programing

## Slide 19: 张量同步的方式
Warp 同步操作
Full Warp 16x16 Matrix Math
16x16 的矩阵计算
结果存储在不同的 Warp

## Slide 20: Volta 架构第一代 Tensor Core
程序执行过程中，多个 Tensor Core 可以同时通过线程 wrap 来执行，在一个 Wrap 内的线程可以通过 Tensor Core 来提供16x16x16 的矩阵运算。
CUDA将 Tensor Core 在 Wrap level 的计算操作通过 CUDA C++WMMA API 对外提供，这些C++接口提供了专门的矩阵加载、矩阵乘法和累加以及矩阵存储操作。
https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide/

## Slide 21: CUDA Tensor Core编程
16x16x16 Warp Matrix Multiply and Accumulate(WMMA)
wmma::mma_sync(Dmat, Amat, Bmat, Cmat);

## Slide 22: Question?
那么 Tensor Core 跟卷积计算或者 GEMM 计算之间怎么映射吗？
  Tensor Core 一次4x4这么小的kernel，怎么处理 input image 224*224，kernel 7 * 7 的GEMM？
  怎么处理 Transformer 结构 input embedding 2048*2048，hidden size 1024*1024 的GEMM？

## Slide 23: CNN vs GEMM
卷积的计算可以转换为两个矩阵相乘的求解，得到最终的卷积计算结果。
GEMM 计算可以被成批地放在一起，作为单个大型矩阵乘法运算运行。
在 GPU CUDA Core 中，通过线程 Block 提供具体的计算。

## Slide 24
Tensor Core
历代发展

## Slide 25: Reference 引用&参考
https://zhuanlan.zhihu.com/p/620257581
https://developer.nvidia.com/blog/programming-tensor-cores-cuda-9/
https://developer.nvidia.com/blog/accelerating-winml-and-nvidia-tensor-cores/
https://developer.nvidia.com/blog/optimizing-gpu-performance-tensor-cores/
https://www.anandtech.com/Gallery/Album/6494#15
https://www.anandtech.com/Gallery/Album/6493#33
https://www.anandtech.com/show/12673/titan-v-deep-learning-deep-dive/3
https://www.anandtech.com/show/12673/titan-v-deep-learning-deep-dive/4
https://www.cnblogs.com/wujianming-110117/p/12993096.html
https://www.cnblogs.com/wujianming-110117/p/12993096.html
https://aijishu.com/a/1060000000286803#item-2
https://learnopencv.com/demystifying-gpu-architectures-for-deep-learning-part-2/

## Slide 26
Notes: 26